## Slide 1: Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN
2018-2019

## Slide 2: Bu hafta
Enterpolasyon
  EĞİLİM işlevi (TREND)
  KAÇINCI işlevi (MATCH)
  İNDİS işlevi (INDEX)
Göreli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma

## Slide 3: Enterpolasyon 1. Yaklaşım
İki bilinen değeri kullanarak, aradaki bilinmeyen bir üçüncü değeri hesaplama işlemidir.

## Slide 4
Enterpolasyon kavramı, verilen bir fonksiyon sınıfından, grafiği verilen sınırlı sayıdaki veri noktasından geçecek şekilde bir y=f(x) fonksiyonu seçme işlemidir.
Enterpolasyon tekniklerinin kullanıldığı diğer önemli bir alan, tablo halinde verilen fonksiyonlarda yapılan işlemlerdir.
Tablo halinde verilen fonksiyonlardan kasıt, f(x) gibi bir fonksiyonun yalnızca bazı x değerleri için biliniyor olmasıdır.

## Slide 5
Yukarıdaki tablodaki gibi eğer f(x) verilmiş ise; örneğin; x=5,5 için f(x) yani y'nin alacağı değer neye eşittir, şeklindeki bir sorunun yanıtı enterpolasyon teorisi ile verilebilir.

## Slide 6
Doymuş buhar tablosunda Enterpolasyon
Daha önce yazdığınız doymuş buhar tablosu aşağıdaki şekil’de gösterilmektedir.

## Slide 7
Lineer Enterpolasyon
Koordinatları (x1,y1), (x2,y2) olarak verilen iki noktadan bir doğru geçer ve denklemi; aşağıdaki şekillerde ifade edebilir.

## Slide 8
A29, A30, B29, B30 hücreleri Xdeğ1, Xdeğ2, Ydeğ1 ve Ydeğ2 olarak adlandırılalım.
Xdeğ1
Xdeğ2
Ydeğ1
Ydeğ2

## Slide 9
G29 hücrede istenen değer 68,5 yazalım ve İste adı verilelim.
G30 hücrede
=Ydeğ1+(iste-Xdeğ1)*(Ydeğ2-Ydeğ1)/(Xdeğ2-Xdeğ1)

## Slide 10
EĞİLİM işlevi (TREND)
Bir doğrusal eğilim boyunca değerleri verir.
EĞİLİM (bilinen_y'ler; [bilinen_x'ler]; [yeni_x'ler]; [sabit])
Bilinen_y'ler Gerekli. Y = mx + b ilişkisinde önceden bildiğiniz y değerleri kümesi.
Bilinen_x'ler Gerekli. Y = mx + b ilişkisinde önceden bildiğiniz isteğe bağlı bir x değerleri kümesidir.

## Slide 11
Yeni_x'ler Gerekli. EĞİLİM işlevinin karşılık gelen y değerlerini vermesini istediğiniz yeni x değerleridir.
Sabit İsteğe bağlı. B sabitinin 0 olup olmayacağını belirten mantıksal bir değerdir.

## Slide 12
G31 hücrede aşağıdaki formülü yazalım.
=EĞİLİM(Ydeğ1:Ydeğ2;Xdeğ1:Xdeğ2;İste)

## Slide 13
KAÇINCI işlevi (MATCH)
KAÇINCI işlevi, belirtilen öğeyi bir hücre aralık içinde arar ve öğenin aralıktaki göreli konumunu döndürür.
Örneğin, A1:A3 aralığı 5, 25 ve 38 değerlerini içeriyorsa, aralıktaki ikinci öğe 25 olduğundan =KAÇINCI(25,A1:A3,0) formülü 2 sayısını döndürür

## Slide 14
KAÇINCI (aranan_değer; aranan_dizi; [eşleştir_tür])
aranan_değer Gerekli. aranan_dizi içinde eşleştirmek istediğiniz değer. Örneğin, telefon defterinde numara ararken, aranan değer olarak kişinin adını kullanırsınız, telefon numarası ise bulmak istediğiniz değerdir.
aranan_dizi Gerekli. Aramanın yapıldığı hücre aralığı.
eşleştir_tür İsteğe bağlı. -1, 0 veya 1 sayısı.

## Slide 15
1 veya yok
KAÇINCI, aranan_değer'e eşit veya bundan küçük olan en büyük değeri bulur.
0
KAÇINCI, aranan_değer'e tam olarak eşit olan ilk değeri bulur.
-1
KAÇINCI, aranan_değer'e eşit veya bundan büyük olan en küçük değeri bulur. (azalan düzende yerleştirilmelidir;)

## Slide 16
Aşağıdaki tablo gibi G5-H8 hücrelerde metinleri ve eşitlikleri yazalım.

## Slide 17
Sonuçlar aşağıdaki gibi olacak.

## Slide 18
İNDİS işlevi (INDEX)
İNDİS işlevi, tablo veya aralığın içindeki bir değeri veya değerin başvurusunu döndürür.
İNDİS (dizi, satır_sayısı, [sütun_sayısı])
Dizi Gerekli. Bir hücre aralığı veya dizi sabitidir.
Satır_sayısı Gerekli. Dizinin içinden değeri verilecek satırı seçer. Satır_sayısı belirtilmezse, Sütun_sayısı gerekir.
Sütun_sayısı İsteğe bağlı. Dizinin içinden değeri verilecek sütunu seçer. Sütun_sayısı belirtilmezse, Satır_sayısı gerekir.

## Slide 19
Aşağıdaki tablo gibi G10-H13 hücrelerde metinleri ve eşitlikleri yazalım.

## Slide 20
Sonuçlar aşağıdaki gibi olacak.

## Slide 21
Tek bir eşitlik ile hesaplamak için aşağıdaki gibi KAÇINCI işlevi İNDİS işleve içerisinde ve İNDİS işleve EĞİLİM işleve içerisinde koyarız .

## Slide 22
=EĞİLİM(İNDİS(B2:B56;KAÇINCI(H5;A2:A56;1);1):İNDİS(B2:B56;KAÇINCI(H5;A2:A56;1)+1;1);İNDİS(A2:A56;KAÇINCI(H5;A2:A56;1);1):İNDİS(A2:A56;KAÇINCI(H5;A2:A56;1)+1;1);H5)

## Slide 23
Verilen değer basınç olursa sıcaklık veya doymuş buharın başka özelliği hesaplamak için bir Excel sayfası yazınız.

## Slide 24: Eşitlikler ile Doymuş basıncı ve Sıcaklığı hesaplaması

## Slide 25
Verilen bir sıcaklığı için doymuş basıncı hesaplamak için aşağıdaki eşitlikler kullanabilir.

## Slide 27
İlk Önce sabitlerin adları I2:I11 hücrelerde, J2:J11 hücrelerde değerleri aşağıdaki gibi yazalım

## Slide 28
G2 hücrede (Aranan sıcaklık (⁰C), H2 hücrede 50, G3 (Hesaplanan Basınç (kPa) yazınız.

## Slide 29
I13, I14, I15, ve I16 hücrelerde v, A, B, C yazalım.
J13, J14, J15 ve J 16 hücrelerde aşağıdaki gibi eşitlileri yazınız.

## Slide 30
H3 hücrede aşağıdaki gibi eşitliği yazınız
Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır

## Slide 31
Doymuş sıcaklık hesaplamak için aşağıdaki eşitliği kullanınız.

## Slide 32: Göreli, mutlak ve karışık başvurular arasında geçiş yapma
Varsayılan olarak, hücre başvurusu başvuru hücrenin konumunu göre olduğu anlamına gelir göreli bir başvuru ' dir.
Örneğin, A2 hücresine C2 hücreden başvuruda bulunuyorsa, aslında iki sütun (A eksi C) sola olan bir hücreye başvuruda — aynı satırda (2). Formül başvuru değişecek göreli hücre başvurusu içeren bir formül kopyaladığınızda.

## Slide 33
Formülü kopyalarsanız, örneğin, = B4 * C4 D5 D4 hücresine, D5 formülde sağa doğru bir sütuna göre ayarlanır ve haline gelir = B5 * C5.

## Slide 34
Bu örnekte özgün hücre başvurusunu, kopyaladığınızda korumak istiyorsanız, hücre başvurusunu dolar işareti ($) ile satır ve sütunlar (B ve C) koyarak mutlak yaptığınız.
Ardından, formülü kopyaladığınızda $B$4 * $C$ 4 D5 için D4 formülü tam olarak aynı kalır.
Seyrek, karışık mutlak ve göreli hücre başvurularını ya da koyarak sütun veya satır değerinin dolar işareti isteyebilirsiniz — sütunu veya satırı (örneğin, $B4 veya C$ 4) düzeltir.