## Slide 1: GDM 403 Temel İşlemler Uygulamaları Kurutma hesaplamaları
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
Kuruma sırasında ısı ve kütle transferlerinin aynı anda birlikte gerçekleşmesi
Sıcak Hava ile Kuruma hızının hesaplanması
Sıcak yüzey ile Kuruma hızının hesaplanması

## Slide 3: Kuruma sırasında ısı ve kütle transferlerinin aynı anda birlikte gerçekleşmesi

## Slide 4
Kuruma sırasında kurutulan materyalden su buharlaşırken, bu buharlaşmayı sağlayan ısıya eş düzeyde ısı transferi gerçekleşmelidir.
Eğer kütle transferinin gerektirdiğinden daha az ısı transfer olursa, kurutulmakta olan materyalin sıcaklığı düşer.
Bu olaya "evaporatif soğuma" denir.

## Slide 5
Kurutma sırasında gerçekleşen kütle transferi, aşağıda eşitlikte tanımlanmaktadır.
dW/dt : Kütle transfer hızı, kg/s,
Km : Kütle transfer katsayısı, kg/m2 s,
A : Transferin gerçekleştiği yüzey alanı, m2,
Xh : Havanın mutlak nemi, kg-su/kg-KH,
Xy : Ara yüzeyde mutlak nem, (Ara yüzey sıcaklığında doyma nemi) kg-su/kg-KH.

## Slide 6
Diğer taraftan dW/dt boyutunda bir buharlaşma (kütle transferi) için gerekli bulunan ısı transfer hızı aşağıda eşitlikle tanımlanabilir.
q : dW/dt kütle transfer hızına eş düzeydeki ısı transfer hızı, W,
HLI : Ara yüzey sıcaklığında suyun buharlaşma gizli ısısı, J/kg-su.

## Slide 7
Kütle transferi eşitlikle ısı transferi eşitlik birleştirilmek suretiyle, buharlaşma için gerekli ısının, kütle transferine dayalı olarak hesaplanmasına olanak veren aşağıda eşitlik elde edilir.
(A)

## Slide 8
Kütle transferi ile ısı transferi arasında denge oluşunca, transfer olan kütlenin buharlaşmasında gerekli bulunan ve son eşitlikle tanımlanmış olan ısı transfer hızı (q) tam olarak aşağıda eşitlikle hesaplanacak olan ısı transfer hızına eşit olacaktır.
(B)
q : ısı transfer hızı, W,
hc :Konvektif ısı transfer katsayısı, W/m2 °C,
A : Isı transferinin gerçekleştiği alan, m2,
Th : Havanın sıcaklığı, °C
Ty : Materyalin yüzey sıcaklığı, °C

## Slide 9
Madem ki, ısı transferi ile kütle transferi denge haline ulaşınca, son iki eşitliklerle hesaplanan ısı transfer hızları birbirlerine eşittirler, o halde bu iki eşitlik birleştirilebilir.
(C)

## Slide 10
Bu eşitlik, "ıslak termometre eğrilerini" tanımlamakta olup ıslak termometre derecesi ile nem arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır.
Buna göre, ıslak termometre eğrileri, ıslak termometre derecesi (Ty) ve bu sıcaklıktaki doyma nemi (Xy) noktasından geçer.
Gıdaların kurutulması sırasında, A, B ve C No'lu eşitliklerle tanımlanan ısı ve kütle transferi arasındaki bağıntılar egemendir.

## Slide 11
Kurumayı sağlayacak sıcak hava, kuruma süresince adyabatik olarak nemlenir ve sıcaklığı düşer.
Çünkü suyun buharlaşması için gerekli bulunan enerji, havanın hissedilir ısısından karşılanır.
Bu durumda sistemin enerji denkliği aşağıda irdelendiği şekilde oluşur.

## Slide 12
Islak materyalden suyun buharlaşarak havanın mutlak nemini X düzeyinden Xs düzeyine yükseltmesi için gerekli enerji D eşitlikle hesaplanabilir.
(D)
QV : Hava nemimin X'den Xs'e yükselmesi için gerekli ısı, kJ/kg-KH,
X : Havanın başlangıç nem içeriği, kg-su/kg-KH,
Xs : Havanın ek nem kazandıktan sonraki nem içeriği, kg-su/kg-KH,
HLI : Suyun ara yüzey sıcaklığında buharlaşma gizli Isısı, kJ/kg,

## Slide 13
Bu sırada havanın hissedilir ısı kaybı ise (E) eşitlikle belirlenebilir.
(E)
Qs : Havanın ısı kaybı, kJ/kg-KH,
cpnh, : Havanın özgül ısısı, kJ/kg-KH °C,
T1 ve T2:Havanın başlangıçtaki ve nemlenme sonundaki sıcaklıkları °C.

## Slide 14
Yukarıda verilmiş bulunan D ve E eşitliklerdeki Qv ve Qs değerleri birbirlerine eşit olduğundan her iki eşitlik birleştirilerek (X) için çözülünce F eşitlik elde edilir.
(F)

## Slide 15
F eşitlik, adyabatik nemlenme sırasında havanın sıcaklığı düşerken, mutlak nemindeki artışı gösteren "adyabatik nemlenme eğrisini" tanımlamaktadır.
(C)
(F)
Isı transfer katsayısının (hc), kütle transfer katsayısına (Km) oranı (hc/Km), havanın özgül ısısına (cpnh) eşit olduğu zaman C ve F eşitlikler tam olarak birbirlerine eşittirler.

## Slide 16
Nitekim orta düzey sıcaklık bantında ve 1 atm basınç altında suyun buharlaşarak havaya transferinde bunun gerçekleştiği kanıtlanmıştır.
Buna göre kurutmada psikrometre grafiklerindeki ıslak termometre eğrileri ile adyabatik nemlenme eğrileri birbirleriyle tam olarak çakıştığından, grafik üzerinde bunlardan sadece biri görülmektedir.

## Slide 17: Örnek 4.14 : Kütle transfer ve Isı transfer hızının hesaplanması

## Slide 18
Eğer, serbest su yüzeyinden akmakta olan havaya, kütle transfer katsayısı Km = 0.002 kg/m2 s ise, 30°C'de su dolu 10 x 25 m boyutlarında bir havuzun yüzeyinden akmakta olan, kuru termometre sıcaklığı 40°C, bağıl nemi %35 olan havaya 3 h süresince transfer olan suyun miktarını hesaplayınız.
Ayrıca aynı sürede havadan transfer olan ısı miktarını hesaplayınız.

## Slide 19
Çözüm için daha önce kurutma sırasında gerçekleşen kütle transferi eşitlikten yararlanılarak kütle transfer hızı hesaplanacaktır.
Eşitlikteki parametreler aşağıda sıra ile hesaplanmıştır.

## Slide 20
40°C'de %35 bağıl nemli havanın mutlak nemi psikrometre grafiğinden ya doğrudan bulunur veya 40°C'deki havanın doyma nemi bulunduktan sonra bağıl nemle çarpılarak bulunur.
40°C'deki havanın doyma nemi 0.049 kg-su/kg-KH olduğundan, 40°C'de bağıl nemi 0.35 olan havanın mutlak nemi :
Xh = 0.049 (0.35) = 0.01715 kg-su/kg-KH

## Slide 23
30°C'deki havanın doyma nemi Xy=0.027 kg-su/kg-KH.
Bu nem düzeyi suyun yüzeyindeki ince hava katmanının nem düzeyi demektir.
Saptanan veriler eşitliğe yerleştirilir :

## Slide 24
Havuz yüzeyinden 3 h süresince havaya transfer olan su miktarı. ms :
ms= 53,19 kg
Bu süre içinde havadan suya transfer olan ısı (Q) aşağıdaki gibi hesaplanır.
Suyun 30 °C'de buharlaşma gizli ısısı, H = 2431 kj/kg
Q = 53,19 (2431) = 129 305 kj

## Slide 25: Sıcak Hava ile Kuruma hızının hesaplanması

## Slide 26
Kuruma hızı, kuruma süresinin hesaplanmasında gerekli bulunan temel veridir.
Sabit hızda kuruma aşamasında kuruma hızı (Rc), ısı transferine dayalı olarak türetilmiş aşağıdaki eşitlikle tanımlanmaktadır.
Rc : Sabit kuruma hızı, kg/m2 s,
hc : Konvektif ısı transfer katsayısı, W/m2 °C,
Th : Havanın kuru termometre sıcaklığı, °C,
Ty : Havanın ıslak termometre sıcaklığı, °C,
HLI : Islak termometre sıcaklığında (ara yüzey sıcaklığında) suyun buharlaşma gizli ısısı, J/kg.

## Slide 27
Bu eşitliğe kurutulan materyalin şekli, boyutu ve kuru madde içeriği gibi faktörler de eklenerek eşitliğin kapsamı genişletilmiştir.
Nitekim aşağıdaki eşitlik, dilim şeklindeki materyallerin sabit kuruma hızını tanımlamaktadır.
Rc : Sabit kuruma hızı, kg-su/(s kg-KM,)
L : Dilim kalınlığı, m. (Eğer buharlaşma dilimin her iki yüzünde birlikte gerçekleşiyorsa L, dilim kalınlığının yarısına eşittir.)
ρk : Materyalin kuru madde yoğunluğu, kg-KM/m3 yaş materyal.

## Slide 28
ρk'ın hesaplanmasında aşağıdaki eşitlik kullanılır.
ρk = (Islak kütle yoğunluğu, kg/m3) x
(Yaş bazda KM kesri, kg-KM/kg)

## Slide 29
Eğer kullanılan materyal, kenar uzunluğu L olan küp şeklinde doğranmış parçalar halindeyse ve buharlaşma tüm yüzeylerde gerçekleşiyorsa, sabit kuruma hızı (Rc) aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.

## Slide 30
Kurutulan materyal, kalınlığı (L), bir kenarı (a), diğer kenarı (2a) olan dikdörtgen prizma şeklinde (tuğla şeklinde : brick shaped) parçalardan oluşuyorsa, sabit kuruma hızı (Rc) aşağıdaki eşitlikle tanımlanır.

## Slide 31
Bu eşitliklerde önemli bir terim olarak yer alan konvektif ısı transfer katsayısı (hc, hava hızı, yoğunluğu ve kurutulan materyale ve havanın akış konumuna bağlı olarak değişmektedir.
Eğer hava yüzeye paralel olarak akıyorsa
Eğer hava yüzeye dik olarak akıyorsa

## Slide 32
G değeri havanın kütle akış hızı olup, hava hızı ve hava yoğunluğuna bağlı olarak aşağıdaki eşitlikle hesaplanmaktadır.
G = ρ V
hc : Konvektif ısı transfer katsayısı, W/m2 °C,
G : Havanın kütle akış hızı, kg/m2 s,
V : Havanın hızı m/s
ρ : Havanın yoğunluğu, kg/m3

## Slide 33: Örnek 4.13 : Sabit kuruma hızının hesaplanması

## Slide 34
Kenar uzunluğu 1 cm olan küp şeklinde doğranmış ve haşlanmış havuçlar bir bant kurutucuda tek sıra halinde yayılmış olarak, yüzeye paralel konumda, 3.40 m/s hızla akan sıcak hava akımında kurutulmaktadır.
Doğranmış yaş havucun kitle yoğunluğu (bulk density) yaklaşık 780 kg/m3 ve su içeriği yaş ağırlık bazında %88'dir.

## Slide 35
Sıcak havanın kuru termometre sıcaklığı, Th=80 °C , ıslak termometre sıcaklığı Ty=42°C 'dir.
Bu verilere göre sabit kuruma hızını hesaplayınız.
Çözüm için küp şeklinde doğranmış parçalar halinde sabit kuruma hızının eşitlikten yararlanılır

## Slide 36
Öncelikle havanın kütlesel akış hızı (G) hesaplanır.
Bunun için önce havanın yoğunluğunun (ρ) hesaplanması gerekmektedir.
Havanın yoğunluğu ise ideal gaz yasası yardımıyla hesaplanır.

## Slide 37
G = ρ V

## Slide 38
Konvektif ısı transfer katsayısı (hc), hesaplanır.
hc = 14.305 ()0.8,
hc = 14.305 (2.664), ve;
hc = 38.11 W/m2 °C
Kuru ve ıslak termometre dereceleri farkı (Th - Ty) hesaplanır.
Th - Ty = 80 - 42 = 38°C

## Slide 39
Islak termometre sıcaklığında (Ty=42°C) suyun buharlaşma gizli ısısı, doymuş buhar tablosundan (EK-9) hesaplanır.
HLI= 2401 x 103 J/kg
L hesaplanır. Küp şeklindeki parçacıkların her yüzeyinde evaporasyon gerçekleştiğinden :
L = 0.01/2 = 0.005 m

## Slide 40
ρk hesaplanır.
ρk = 780 kg/m3 (0.12 kg - KM/kg) = 93.6 kg-KM/m3
Belirlenmiş tüm veriler sabit kuruma hızı eşitliğe yerleştirilir ve eşitlik çözülür.
Rc= 0.0077 kg-su/s kg-KM
Rc = 27.8 kg-su/h kg-KM

## Slide 41: Sıcak yüzey ile Kuruma hızının hesaplanması

## Slide 42
Buraya kadar daha çok sıcak hava kurutma yöntemi ele alınmıştır.
Halbuki gıdaların kurutulmasında daha birçok yöntem uygulanmaktadır.
Bunlardan biriside kurutmanın sıcak bir metal yüzey yardımıyla gerçekleştirilmesidir.
Bu yöntem daha çok, metal yüzeye ince bir film halinde yayılabilen ezme halindeki gıdalara uygulanmaktadır.

## Slide 43
Sıcak yüzey olarak, içten ısıtılan ve yavaş hızda dönen silindirler (drum) kullanılmaktadır.

## Slide 44
Sıcak yüzeye yayılan materyalin silindirin tam bir devir yapmasından biraz önce kuruması ve yüzeyden sıyrılması gerekmektedir.
Silindirik kurutucularda kuruma hızı, esas olarak kondüktif ısı transferi tarafından kontrol edilir.
Aşağıda bu yönteme ilişkin bir örnek verilmiştir.

## Slide 45: Örnek 4.15

## Slide 46
Yaş ağırlıkta %16 kuru madde içeren, pulp halinde bir gıda maddesi, bir silindirik döner kurutucuda (drum dryer) kurutulmaktadır.
Silindir içten buharla ısıtılmakta olup yüzey sıcaklığı 130°C'dir.
Silindirin sıcak yüzeyinden kurutulmakta olan materyale taşınım ısı transfer katsayısının, 560 J/m2s °C düzeyinde olduğu belirlenmiştir.

## Slide 47
Yoğunluğu 1090 kg/m3 olan pulp, silindir yüzeyine L1=0.25 mm kalınlıkta bir katman olarak yayılmaktadır.
Silindir 3/4 devrini tamamlayınca, yeterince kurumuş olan pulp, sıyırma bıçaklarıyla yüzeyden kazınmaktadır.
Sistemle ilgili diğer veriler şunlardır:
Pulpun ısıl iletkenlik katsayısı k=420 W/m °C düzeyindedir.
Kurutma silindirinin çapı R=100 cm, uzunluğu L=120 cm olup dönüş hızı 1.5 devir/dak'dır.

## Slide 48
Bu verilere göre, elde edilen kuru ürünün su (nem) oranını hesaplayınız.
Çözüm : Silindir yüzey alanının 3/4'üne yayılmış bulunan ince pulp katmanının, sıcak yüzeyin etkisinde kaldığı sürede buharlaşan su miktarı saptanacaktır.
İşlem aşamaları aşağıda sıra ile verilmiştir.
L=120 cm
R=100 cm
L=120 cm
π R

## Slide 49
Silindir yüzeyinden pulpa transfer olan ısı hesaplanır. Bunun için önce toplam ısı transfer katsayısı (K) bulunur.

## Slide 50
Bu sonuca göre silindirden pulpa 47477 J/s ısı transfer olmuştur.
Bu ısının tümünün, suyun 100 °C'de buharlaşma gizli ısısına (HL) harcandığı varsayılır, yani ısı kayıplara ihmal edilir.

## Slide 51
Bu ısı transferiyle buharlaşan su miktarı hesaplanır.
Suyun 100 °C'de buharlaşma gizli ısısı HL=2257 000 J/kg'dır. (Doymuş buhar tablosundan)

## Slide 52
Silindir üzerine beslenen pulpın kütlesel akış debi (m):
Pulpın hacımsal akış debi (V)

## Slide 53
Silindir Kurutucu

## Slide 54
Toplam kütle denkliği
Kurumuş pulp kütlesel akış debi

## Slide 55
Su kütle denkliği
Buna göre elde edilen kuru ürünün nem oranı (yaş ağırlıkta), %12,5'dir.

## Slide 56: Örnek 4.16

## Slide 57
%18 kuru madde içeren ezme halindeki bir gıdanın, çapı 120 cm olan bir silindirik döner kurutucuda %92 KM içeriğine kadar kurutulması ve silindirin 3/4 devrinin sonunda kurumanın tamamlanması öngörülmektedir.
Kuruma sırasında silindir yüzey sıcaklığı ile ezme sıcaklığı arasında 75°C düzeyinde bir fark oluşturulması temel alınmıştır.

## Slide 58
Eğer toplam ısı transfer katsayısı 1600 W/m2 °C düzeyinde ise, ve saatte 25 kg kuru ürün elde edilmesi hedefleniyorsa, valsin uzunluğunu hesaplayınız.
Çözüm : Çözüm aşağıda aşamalar halinde verilmiştir.

## Slide 59
25 kg/h kuru ürün elde etmek için, silindir yüzeyine yapılacak taze pulp besleme düzeyi, (m) hesaplanır.
m (0.18) = 25 (0.92), m = 128 kg/saat
Uzaklaştırılacak su miktarı, (ms) hesaplanır.
ms = 128 - 25 = 103 kg-su/saat

## Slide 60
Pulpun bulunduğu sıcaklıktan buharlaştığı sıcaklığa kadar ısınması ve buharlaşma gizli ısısı toplamı HL = 2435 kJ/kg ise; transfer olması gereken ısı (Q) hesaplanır.
Q = 103 (2435) = 250805 kJ /saat = 69668 W
Silindirin pulp yayılan yüzey alanı, ısı transfer eşitliği yardımıyla hesaplanır.
69668 W = 1600 (W/m2 °C) A (m2) 75 (°C)
A = 0.58 m2

## Slide 61
Silindirin yüzey alanının 3/4’ü 0.58 m2 olduğuna göre; tüm alan
A = 0.58 (4/3) = 0.77 m2 olmalıdır.
Silindirin yan yüzey alanı A = 2 π r L olduğundan, silindir uzunluğu (L)
0.77 = 2 (3.14) (0.60) L
L = 0.21 m