## Slide 1: Kütle ve Enerji Denklikleri Birimler ve Boyutlar
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Ders Kitapları

## Slide 3: Ders Kitapları

## Slide 4: Faydalı web sayfalar
http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/

## Slide 5: Ders Konuları
Boyutlar, ölçme sistemleri ve Birimleri
Gıdaların Bazı Fiziksel Nitelikleri
Kütle Denkliği
Enerji Denkliği

## Slide 6: Ders Değerlendirme
Ödevler %10
Quiz 2 %10
Ara Sınavlar 1 %20
Yılsonu sınavı 1 %60

## Slide 7: Ders Değerlendirme
Quiz 1 22 Mart
Ara sınav 31 Mart-7 Nisan
Quiz 2 17 Mayıs
Final Sınavı 25 Mayıs-8 Haziran

## Slide 8: Bu Hafta
Ölçmenin tanımı
Boyut ve Birim nedir?
Birim sistemleri
Uluslararası (SI) Birim Sistemi
Sayısal Problem Çözme Tekniği
Sayısal Problem Çözmede Hatalar

## Slide 9: Ölçme
Değeri bilinmeyen bir büyüklüğün ‘birim’ olarak isimlendirilen ve özelliği bilinen başka bir büyüklük veya standartla kıyaslanarak değerlendirilmesi.
Birim: Ölçme işinde kullanılan standart

## Slide 10: Tanımlar
Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif (Qualitative) olarak bir boyutla (Dimension) tanımlanır.
Örneğin, Uzunluk, alan, hacim, kütle, zaman, kuvvet, sıcaklık ve enerji gibi kavramların her biri bir boyuttur.

## Slide 11: Tanımlar
Bir boyutun, kantitatif büyüklüğü bir birimle belirtilir. Yani, her boyut mutlaka bir birimle birlikte verilmelidir.
Örneğin, uzunluğun biri metre, zaman birimi saniye olarak belirtilebilir.

## Slide 12: Birim Sistemleri
Farklı ülkelerde farklı birim sistemleri:
FPS (İngiliz) birim sistemi (Foot-Pound-Saniye)
CGS birim sistemi (Santimetre-Gram-Saniye)
MKS birim sistemi (Metre-Kilogram-Saniye)
Sorun: Farklı ülkelerdeki bilimsel bulguların anlaşılmasında zorluk

## Slide 13: Birimler ve birim dönüştürme neden önemli?
Günlük hayatta ve mesleki hayatımızda her zaman gerekli
Yanlış kullanımı önemli hatalara sebep olabilir!!!
Küçük hata Büyük kayıp

## Slide 14: Küçük hata Büyük kayıp
Örnek-1:
- Yıl: 1983
- Kanada’da havada yakıtı tükenen bir yolcu uçağın zorunlu inişi
- Sebep: birim dönüştürme hatası nedeniyle uçağa eksik yakıt ikmali (Litre/Pound)
(1 pound benzin = 0.32 L)
(benzinin yoğunluğu: 0.7kg/dm3)
61 yolcu ve 8 mürettebat
Kaynak: www.jimloy.com/math/metric.htm

## Slide 15: Küçük hata Büyük kayıp
Örnek-2:
- Yıl: 1999
- NASA Mars gözlem aracı uzayda kayboldu
Sebep: birim dönüştürme hatası
(Newton/s - Pound/s)
(1 Newton = 0.225 Pound)
125 milyon dolar maddi kayıp
Kaynak: www.washingtonpost.com/wp-srv/national/longterm/space/stories/orbiter100199.htm

## Slide 16: Uluslararası Birim Sistemi
Uluslararası Birim Sistemi: 1960’lı yıllarda Paris’te bulunan Uluslararası Ölçü ve Ayarlar Bürosu tarafından geliştirildi.
Diğer isimleri:
Metrik sistem
Uluslararası metrik sistem (MKS)
SI birim sistemi (Systéme International de’Unités)

## Slide 17
Boyutlar
Temel Boyutlar
Uzunluk, Kütle, Zaman, Sıcak
Türetilmiş Boyutlar
Temel boyutların kombinasyonu ile ortaya çıkan boyutlar.
Alan, Hacim, hız, yoğunluk

## Slide 18: Temel Birimler
Büyüklük | Simge | İngiliz | CGS | MKS | SI
Kütle | m | lbm | g | Kg | kilogram (kg)
Uzunluk | l | foot (adım) | cm | m | metre (m)
Zaman | t | saniye (s) | saniye (s) | saniye (s) | saniye (s)
Sıcaklık | T | °F | °C | °C | Kelvin (K)
Elektrik akımı | I , i |  |  |  | Amper (A)
Madde miktarı | n |  |  |  | mol (mol)
Işık yoğunluğu | I |  |  |  | Kandela (cd)

## Slide 19: Kütle ve Ağırlık
Sıklıkla karıştırılır ve yanlış kullanılır!
Kütle: cismin bünyesinde bulundurduğu madde miktarının fiziksel bir ölçüsüdür,
Ağırlık: cismin yerçekimi ivmesi etkisi ile aşağıya doru uyguladığı kuvvet
(ağırlık=kuvvet)

## Slide 20: Kütle ve Ağırlık
Bir cismin kütlesi, cismi terazide tartarak bulunur.
Ağırlığı ise hesaplanır: G=m g
SI birim sisteminde:
  Kütle birimi: kg
  Ağırlık birimi: bir kuvvet birimi olan Newton (N)

## Slide 21: Kütle ve Ağırlık
Örnek: 10 kg kütleye sahip yerde duran bir cismin ağırlığı (yüzeye yaptığı bastırma kuvveti) yeryüzünde ve ay yüzeyinde ne kadardır?
Yerçekimi ivmesi:
g=9.81 m/s2 (dünya)
g=1.6 m/s2 (ay)

## Slide 22: Kütle ÇEVİRME FAKTÖRLERİ
Birimi: kilogram (kg)
Pound (libre, lbm): İngiltere ve ABD’de kullanılır
1 lbm=0.454 kg
1 Kg=2.205 lbm
Metrik Ton: 1000 kg (SI birim sistemi)
Ton = 2000 lbm = 908 kg (ABD)
Ton = 2240 lbm = 1017 kg (Ingiltere)

## Slide 23: Uzunluk
Birimi: metre (m)
ABD ve İngiltere'de inç (in.), foot (adım) (ft.) ve mil (mile) yaygın olarak kullanılır:
1 in. = 2.54 cm = 25.4 mm
1 ft. = 30.48 cm
1 m = 3.28 ft
1 mil = 1.609 km

## Slide 24: Sıcaklık ve Isı
Sıklıkla karıştırılan iki büyüklük
Örnek: Hava açık, ısı 25 ºC (yanlış ifade!!!)
Sebep-Sonuç: Isı-Sıcaklık
Sıcaklık: Bir maddenin ısıl durumunu (bünyesinde bulunan ısı enerjisi miktarını) belirten bir ifade (Birim: Kelvin)
Isı: Bir sistemden, daha düşük sıcaklığa sahip başka bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle akan enerji (Birim: J)
(ısı, daima yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa transfer olur)

## Slide 25: Sıcaklık Skalaları
Sıcaklık birimi SI birim sisteminde Kelvin (K)’dir
Ancak günlük hayatta Santigrad (ºC) birimi daha sık kullanılır.
Kelvin ve Santigrad arası dönüşüm:
(K) = (°C) + 273.15
(°C) = (K) - 273.15

## Slide 26
Suyun donma ve kaynama noktası arası fark:
°C ve K için: 100
°F ve R için: 180

## Slide 27: Türetilmiş Büyüklük ve Birimler
Genel olarak, değişik eşitliklerin kullanımı ile 7 temel büyüklükten elde edilen (türetilen) büyüklükler için kullanılır
Örneğin, birim zamanda alınan yol olarak tanımlanan hız, türetilmiş bir büyüklüktür ve iki temel büyüklük olan uzaklık (uzunluk, yol) ve zamanın kullanımından elde edilmiştir (m/s)
Uluslararası Birim Sistemi’nde hızın birimi m/s olup iki temel birim olan metre (m) ve saniye (s)’den türetilmiştir

## Slide 28: SI birim sisteminde türetilmiş boyutlar ve birimler
Türetilmiş boyutlar | Tanım | Birim
Alan | Uzunluk x uzunluk | m2
Hacim | Uzunluk x uzunluk x uzunluk | m3
Hız |  | m/s
İvme |  | m/s2
Yoğunluk |  | Kg/m3
Konsantrasyon |  | mol/m3
Özgül hacim |  | m3/kg
Türetilmiş boyutlar | Tanım | Birim
Alan | Uzunluk x uzunluk | m2
Hacim | Uzunluk x uzunluk x uzunluk | m3
Hız |  | m/s
İvme |  | m/s2
Yoğunluk |  | Kg/m3
Konsantrasyon |  | mol/m3
Özgül hacim |  | m3/kg

## Slide 29: Alan
Alan birimi: m2
Özel isimlendirme:
100 m2 = 1 ar,
1000 m2 = 1 dekar (da) (dönüm)
10000 m2 = 1 hektar (ha)
1 ha = 10 da
ABD’de yaygın olan alan birimi: acre
1 acre = 4.05 da = 0.405 ha

## Slide 30: Hacim
Hacim birimi: m3
Sıvı hacimleri için Litre (L) ve m3 kullanılır.
1 L, 1 dm3’lük hacimdir (1 dm=10 cm)
1 L=1 dm3 (Litre hacim birimidir)
ABD ve İngiltere’de hacim birimi olarak
gallon (gal) kullanılır
1 gal = 3.785 L (ABD) = 4.55 L (İngiltere)
1 varil = 42 ABD galonu = 159 L

## Slide 31: Kilogram ve Litre
Sıklıkla karıştırılan iki birim!
Kg kütle birimi, Litre hacim birimi (1 L=1 dm3)
Suyun yoğunluğu normal koşullarda 1 g/cm3 . Buna göre, 1 L su, normal koşullarda 1 kg kütleye sahiptir. Ancak yoğunluğu 1 g/cm3 değerinden farklı olan maddeler için bu kıyas (1 L = 1 kg) doğru olmaz.

## Slide 32: Kilogram ve Litre
Örneğin yoğunluğu 0.8 g/cm3 olan zeytinyağının 1 L’si 800 g veya 0.8 kg’dır
5 L zeytinyağının fiyatı 29,90 TL
5 kg zeytinyağının fiyatı 29,90 TL

## Slide 33: Hız
Birim zamanda alınan yol
‘V’ veya ‘v’ ile gösterilir, Birimi m/s
km/h birimi de sıklıkla kullanılır
m/s ve km/h arası birim dönüşümü önemli:
Örnek: 10 km/h= 2.78 m/s
1 m/s=3.6 km/h

## Slide 34: İvme
Hızın birim zamandaki (1 s) değişimi
‘a’ ile gösterilir
Birimi (m/s)/s = m/s2 (m s-2)
Artan hızlarda pozitif, azalan hızlarda negatif
Yerçekimi ivmesi ‘g’ ile gösterilir (9.81 m/s2)
Dairesel harekette ivme, açısal ivme olarak adlandırılır, ‘’ ile gösterilir, birimi rad/s2

## Slide 35: Özgül Kütle/Ağırlık/Hacim
Özgül kütle (yoğunluk): birim hacmin (1 m3) sahip olduğu kütle. Birimi, kg/m3.
4 ºC’deki suyun yoğunluğu 1000 kg/m3 veya 1 kg/dm3.

## Slide 36: Özel isimlerle türetilmiş birimler
Türetilmiş boyutlar | Birim | Simge | Diğer birimlerle eşdeğeri | SI Diğer birimlerle eşdeğeri
Kuvvet | Newton | N | - | kg m/s2
Basınç | Pascal | Pa | N/m2 | Kg/m.s2
Enerji, ısı, iş | Joule | J | N m | Kg m2/s2
Güç | Watt | W | J/s | Kg m2/s3
Elektrik potansiyel | Volt | V | W/A | Kg m2/s3 A

## Slide 37: Diğer türetilmiş birimler
Türetilmiş boyutlar | Birim | Simge | SI Diğer birimlerle eşdeğeri
Viskozite | (Paskal) (saniye) | Pa s | kg/m s
Isı kapasitesi |  | J/K | kg m2/s2 K
Spesifik ısı kapasitesi |  | J/(kg K) | m2/s2 K
Termel kondaktivite |  | W/(m K) | m kg/s3 K
Türetilmiş boyutlar | Birim | Simge | SI Diğer birimlerle eşdeğeri
Viskozite | (Paskal) (saniye) | Pa s | kg/m s
Isı kapasitesi |  | J/K | kg m2/s2 K
Spesifik ısı kapasitesi |  | J/(kg K) | m2/s2 K
Termel kondaktivite |  | W/(m K) | m kg/s3 K

## Slide 38: Kuvvet
Duran bir cismi harekete geçiren veya hareket halindeki bir cismin hareketini sınırlayan etki
Birimi: Newton (N)
1 N’luk bir kuvvet, durgun haldeki 1 kg’lık bir kütleye uygulandığında, o kütleye 1 m/s2’lik bir ivme kazandırabilen kuvvetin büyüklüğüdür.

## Slide 39: Kuvvet
Yani;
1 N = 1 kg . 1 m/s2 = 1 kg . m . s-2
1 N = 105 dyne (g cm s-2)

## Slide 40: Enerji (İş)
Enerji, bir sistemin iş yapabilme yeteneğidir.
Enerji, yapılan iş olarak da tanımlanır , enerji ve ısı için aynı birim (Joule, J)
1 Joule: bir cismin 1 N’luk kuvvet uygulanarak kendi doğrultusunda 1 m yol alması ile yapılan iş miktarı (J=N· m)

## Slide 41: Enerji (İş)
Uygulanan kuvvet ile cismin aldığı yolun çarpımı ile hesaplanır

## Slide 42: Enerji (Isı)
Isı birimi: SI birim sisteminde Joule (J)
SI Birim Sisteminde ısı, iş ve enerji için aynı birim (Joule) kullanılır
Sıklıkla kullanılan diğer önemli ısı birimleri de kalori (cal) ve BTU

## Slide 43: Enerji (Isı)
1 cal: 1 g suyun sıcaklığını 14.5°C’den 15.5°C’ye çıkarmak için gereken ısı miktarı
(1 cal = 4.187 J)
BTU: İngiliz Isı Birimi (British Thermal Unit)
(1 BTU = 252 cal = 1055 J)

## Slide 44: Güç
Güç: birim zamanda yapılan iş, birimi Watt (W)
1 W, 1 saniyede 1 J’lük iş sağlayan güç miktarı
1 kW gücündeki bir makine, 1 saniyede 1000 J’lük iş sağlayabilir.

## Slide 45: Güç
Diğer bir güç birimi: Beygir Gücü (BG)
1 BG = 735.5 W 0.736 kW

## Slide 46: Enerji
Diğer bir iş/enerji birimi: kW-h
1 kW-h: gücü 1 kW olan bir makinanın 1 saatlik sürede tükettiği enerji veya yaptığı iş;
1 kW-h = 1000 W· h = 1000 (J/s)· 3600 s =
= 3600000 J = 3.6 MJ
1 W güce sahip bir makina 1 s çalışma ile 1 J değerinde enerji tüketir
1 J = 1 W· s (1 W = 1 J/s)

## Slide 47: Basınç
Basınç: birim alana etkiyen kuvvet
1 Pa: 1 m2’lik düz bir yüzey üzerinde 1 N’luk bir kuvvet meydana getiren baskı etkisi

## Slide 48: Basınç
Pa, uygulamada karşılaşılan basınçlara kıyasla küçük bir birimdir (katları kPa, MPa)
Diğer bir basınç birimi: bar
1 bar = 105 Pa = 105 N/m2
1 atm = 14,696 psia = 1,01325 bar = 760 mmHg = 29,921 inHg = 1,01325x105 N/m2 = 1,01325x105 Pa

## Slide 49: Debi
Bir boru veya kanaldan birim zamanda akan akışkan miktarı
‘Q’ ile gösterilir, birimi m3/s
L/s birimi de sıklıkla kullanılır

## Slide 50: Debi
Kapalı bir boru sisteminden akan akışkanın debisi, akışkanın akış hızı ile borunun kesit alanının (tam dolu akışta) çarpımına eşittir.
Q = A . ν
(m3/s) = (m2) . (m/s)
Örnek: İç çapı 20 cm olan bir borudan, tam dolu akış durumunda, 1 m/s hızla akan suyun debisi ne olur?
(0.0314 m3/s, 31.4 L/s)

## Slide 51: Büyültme Çarpanları
Örnek: 3600000 J = 3600 kJ = 3.6 MJ
Çarpan | Adlandırma | Ön Ek
1012 | Tera | T
109 | Giga | G
106 | Mega | M
103 | Kilo | k
102 | Hekto | h
10 | Deka | da

## Slide 52: Küçültme Çarpanları
Örnek: 0.0007 m = 0.7 mm = 700 m
Çarpan | Adlandırma | Ön Ek
10-12 | pico | p
10-9 | nano | n
10-6 | micro | μ
10-3 | mili | m
10-2 | santi | c
10-1 | desi | d

## Slide 53: Sayısal Problem Çözme Tekniği
Mühendislikte sayısal problemlerin çözümünde belirli kurallar dikkate alınarak çözüm yapıldığında hata yapma olasılığı önemli düzeyde azaltılabilir. Bu kurallar:
a) Modelleme ve şekil çizimi
b) Fiziksel kurallar ve matematiksel eşitliğin belirlenmesi
c) Birim dönüştürme ve eşitliğin çözümü
d) Sonucun yorumlanması ve ifade edilmesi

## Slide 54: Sayısal Problem Çözmede Hatalar
1) Birim dönüştürme hataları
2) Birim dönüştürme yapılmadan verilerin kullanılması
3) Matematiksel işlem hataları
4) Soruda verilen tüm verilerin kullanılmaya çalışılması
5) Sonucun biriminin belirtilmemesi
6) Sonucun yorumlanmaması

## Slide 55: Yunan Alfabesi
Sembol Adı | Sembol Gösteriliş
Alfa | α
Beta | β
Gama | γ
Delta | ∆
Epsilon | Ɛ
Eta | η
Teta | θ
Sembol Adı | Sembol Gösteriliş
Mü | μ
Nü | ν
Pi | π
Ro | ρ
Sigma | σ
To | τ
Omega | Ω, ω

## Slide 56: Ödev 1
Excel yazılımı kullanarak birim dönüştürmesi sağlayan bir yazılım hazırlayınız