## Slide 1: Kütle ve Enerji Denklikleri Enerji Denkliği II
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
Enerji Denkliği Hesaplamalarına İlişkin Uygulamalar

## Slide 3: Örnek
140 kg/h kütlesel akış hızıyla 90°C'de ısı değiştiriciye giren 32°Bx derecesindeki domates salçasını 20°C'ye soğutmak için gerekli su miktarını hesaplayınız.
Ters akım ilkesine göre çalışan sistemde; soğutma suyunun, ısı değiştiriciye giriş ve çıkış sıcaklığı arasında 8°C fark bulunmaktadır, Kuşkusuz ki, ısı değiştiricide domates salçası ile su birbirine karışmamaktadır.

## Slide 4: Çözüm
Domates salçası,
140 kg/h
Km, %32
90 ºC
Domates salçası, 140 kg/h
Km, %32
20 ºC
Su (T1)
Su (T2=T1+8)

## Slide 5
Toplam enerji denkliği eşitliği düzenlenecek gerekli su miktarı hesaplanır.
Su tarafından kazanılan ısı = Domates salçası tarafından kaybedilen ısı
m cpw ΔT = m cpds ΔT
cp = 3.349 ms + 0.83736
cpds = 3.349 (0.68) + 0.83736
cpds = 3.115 kJ/kg °C

## Slide 6
m (4.186) (T1 + 8 - T1) = 140 (3.115) (90 - 20)
m = 912 kg su/h

## Slide 7: Örnek
Yarı kesikli bir sistemde patateslerin kabukları buharla soyulmaktadır.
Buhar besleme hız; 5 kg/100 kg kabuklu patatestir. Kabuğu soyulmamış patatesler sisteme 15°C'de girmekte ve kabukları soyulmuş olarak sistemi 25°C'de, atık kabuklar ise, sistemi 65°C'de terk etmektedir.

## Slide 8
Kabuklu patateslerin, atık kabukların ve kabuğu soyulmuş patateslerin özgül ısıları sırası ile; 3.7, 4.2 ve 3.5 kJ/kg K'dir. Atık kabuk ve kabuğu soyulmuş patates miktarlarını hesaplayınız.
Kabuk Soyma
Kabuklu patates,
F kg/h
15 ºC
Kabuğu soyulmuş patates,
P kg/h
25 ºC
Buhar, S 5 kg/h
Hs=2750 kj/kg
Atık, W kg/h
65 ºC

## Slide 9: Çözüm
Kabuklu 100 kg patates temel alınır.
Toplam kütle denkliği
F + S = W + P
100 + 5 = W + P
A : W = 105 - P

## Slide 10
Toplam enerji denkliği :
Herhangi bir sıcaklıktaki entalpi değeri hesaplanırken, referans sıcaklık "0°C" olarak alınır.
F cp (TF – 0) + S Hs = W cp (Tw - 0) + P cp (Tp – 0)
100 (3.7) (15 - 0) + 5 (2750) = W (4.2) (65 - 0) + P (3.5) (25 - 0)
5550 + 13750 = 273 W + 87.5 P
B: 19300 = 273 W + 87.5 P

## Slide 11
19300 = 273 W + 87.5 P
19300 = 273 (105 - P) + 87.5 P
19300 = 28665 - 273 P + 87.5 P
185.5 P = 9365
P = 50.49 kg (kabuğu soyulmuş patates)
W = 54.51 kg (atık kabuk)

## Slide 12: Örnek
Elma suyu üretimi sırasında, elmalar preslenir preslenmez elma suyunda doğal olarak bulunan ve rengin esmerleşmesini neden olan polifenol oksidaz enzimlerin hızla inaktive edilmesi gerekmektedir.
Bu amaçla, elma suyu 96°C'de 15-30 s ısıya arz edilmektedir.

## Slide 13
Bu işlemde sıcaklığı 121.1°C olan buhar kullanılmakta ve elma suyu, 12°C'den 96°C'ye ısıtılmaktadır.
Isı değiştiricide elma suyu ile buhar birbirine karışmaktadır.
Elma suyunun briks derecesi 11 °Bx olduğuna göre, bu işlem için gerekli buhar miktarını "kg buhar/kg elma suyu" birimiyle hesaplayınız.