## Slide 1: Kütle ve Enerji Denklikleri Kütle Denkliği V
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
Proses Grubu-4 - Membran sistemi
Proses Grubu-4 - Çözücü ekstraksiyonu

## Slide 3
Kütle denklikleri
Grup 1
Mekaniki önişlemler
Grup 2
karıştırma
Meyve suları ve nektarları
Marmelat ve reçel hazırlama
Grup 3
Kurutma teknolojisi
Grup 4
Membran sistemi
Seyreltme ve karıştırma
Gıda ingridyenlerinin karıştırılma
Evaporasyon işlemi
Kristal şeker üretimi
Çözücü ekstraksiyonu

## Slide 4: 3.5.4 Proses Grubu-4
Farklı yöntemlerle bir gıdada bulunan herhangi bir bileşenin uzaklaştırılması ya da o bileşenin oranının azaltılmasına yönelik işlemlerin gerçekleştiği proses grubudur.
Membran sistemi yardımıyla konsantrasyon işlemi, ultrafiltrasyon yoluyla konsantrasyon işlemi, sütten yağın ayrılması ve katı-sıvı ekstraksiyonu gibi işlemler bu proses grubuna girmektedir.

## Slide 5: 3.5.4.1 Membran sistemi ile konsantrasyon işleminde kütle denkliği hesaplarına ilişkin uygulamalar
Membran, sıvıdan ayırmak istenen parçacıklardan daha küçük gözenekli, çok ince bir filtre dokusuna verilen isimdir.
Bu doku daha poroz bir destek üzerine yerleştirilerek bir filtre ünitesi elde edilir.

## Slide 6
Membran filtrasyon denildiğinde başlıca 4 teknik akla gelmektedir.
Membran Filtrasyon
Ters ozmoz
Mikrofiltrasyon
Nanofiltrasyon
Ultrafiltrasyon

## Slide 7
Ters ozmoz (TO) : Sadece suyun geçtiği, fakat çözünmüş tuzların bile tutulabildiği nitelikte bir membranla yapılan işlemdir.
Bu uygulama "hiperfiltrasyon" ismi ile de anılmaktadır.
2. Mikrofiltrasyon (MF) : Bu uygulamada yaklaşık 0.1 µm veya daha iri porlu membranlar kullanılmaktadır.

## Slide 8
3. Nanofiltrasyon (NF) : Bu uygulamada ise, fenolik madde molekülleri gibi daha küçük moleküllerin dahi tutulabildiği, çok küçük porlu membranlar kullanılmaktadır.
4. Ultrafiltrasyon (UF) : Kullanılan membranların por çapları o kadar 'küçüktür ki, protein molekülleri ve hatta gerçek çözelti yapmış çok küçük bileşikler bile sıvıdan ayrılabilmektedir.

## Slide 9
Gıda endüstrisinde membran ayırma teknikleri çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
Meyve soyundan proteinlerin uzaklaştırılması, nişasta konsantrasyonu, yumurta akı konsantrasyonu, jelatin konsantrasyonu, bira ve şaraptan mayaların uzaklaştırılması, peynir altı suyu konsantrasyonu, sütten yağın ayrılması ve kazein separasyonu gibi işlemlerde membran ayırma tekniklerinden sıklıkla yararlanılır.

## Slide 10
Ayrıca; meyve suyu endüstrisinde membran ayırma tekniği ya berrak filtrasyon amacıyla (UF ve MF) veya konsantrasyon amacıyla (TO) uygulanmaktadır.
Ancak en yaygın uygulama UF'dur.
Günümüzde ultrafiltreler neredeyse klasik filtrelerin yerini almıştır.

## Slide 11
Çünkü ultrafiltrelerle aralıksız olarak günlerce çalışma olanağı vardır.
Aşağıda membran filtrasyonla konsantrasyon işlemi ile ilgili bazı hesaplama örnekleri verilmiştir.

## Slide 12: Örnek 3.37
Meyve sularını konsantre etme işlemi genelde vakum altında evaporasyonla yapılır.
Bu işlem sırasında her ne kadar aroma tutulsa da bazı arama maddeleri buharla birlikte uzaklaşır ve bu nedenle, ürünün kalitesi düşer.

## Slide 13
Meyve sularını konsantre etmek için membran teknolojisi kullanıldığında ise, aroma kaybı olmadığından daha kaliteli bir ürün elde edilir.
Membran sistemi ile portakal suyu %12 KM'den %45 KM'ye konsantre edilmektedir.
Konsantrasyon işlemi iki aşamada gerçekleşmekte olup, ikinci aşamadan elde edilen bir kısım düşük kuru maddeli portakal suyu birinci aşamaya verilmektedir.

## Slide 14
Geri beslenen bu sıvı %3 KM, atık sıvısı %0.5 KM ve birinci konsantrasyon işlemi sonunda elde edilen konsantre ise, %40 KM içermektedir.
Dakikada 150 kg %45 KM içeren ürün elde edilebilmesi için 1 h'teki geri besleme akış hızını hesaplayınız.

## Slide 15
Veriler :
Beslemenin KM içeriği : %12,
Son ürünün KM içeriği : %45,
Geri besleme KM içeriği : %3,
Atık sıvısının KM içeriği : %0.5,
Birinci konsantrasyon işlemi sonunda konsantrenin KM içeriği %40,
Ürün akış hızı : 150 kg/dak.

## Slide 16: Çözüm
1.Konsantrasyon
2.Konsantrasyon
150 kg/dak, KM, %45
Portakal suyu, F KM, %12
Şekil 3.30 Membran sistemi ile portakal suyunun konsantre edilmesinde madde akış diyagramı
Atık sıvısı, W KM, %0.5
C
KM, %40
Geri döngü, R KM %3

## Slide 17
Bu sorunun çözümü için 1 dak temel alınır.
Diyagramdan yararlanılarak tüm sisteme ilişkin toplam kütle ve kuru madde denklikleri aşağıdaki gibi oluşturulur.
Toplam kütle denkliği :
A: F = 150 + W

## Slide 18
Kuru madde denkliği :
B : F (0.12) = 150 (0.45) + W (0.005)
Atik sıvısının akış hızı, A ve B eşitliklerinin birlikte çözülmesiyle hesaplanır.
(150 + W) 0,12 = 150 (0.45) + W (0.005)
W (0.12 - 0.005) = 49.5
W= 430.4 kg/dak

## Slide 19
Besleme akış hızı A eşitliği yardımıyla hesaplanır.
F = 150 + W
F = 150 + 430.4
F = 580.4 kg/dak
Geri döngü hızı, 1. konsantrasyon işlemi etrafında yapılan toplam kütle ve KM denkliklerinden hesaplanır.

## Slide 20
Toplam kütle denkliği :
F + R = W + C
580.4 + R = 430.4 + C
A: 150 + R = C
KM denkliği :
580.4 (0.12) + R (0.03) = 430.4 (0.005) + C (0.40)
69.648 - 2.152 = C (0.40) - R (0.03)
B: 67.496 = C (0.40) - R (0.03)

## Slide 21
Yukarıda oluşturulmuş bulunan A ve B eşitlikleri birlikte çözülerek, geri döngü hızı hesaplanır.
67.496 = (150 + R) 0.40 - R (0.03)
7.496 = (0.37) R
R = 20.26 kg/dak
1 h'teki geri döngü hızı aşağıdaki gibi hesaplanır.
20.26 kg/dak 60 dak/h = 1215.6 kg/h

## Slide 22
Kütle denklikleri
Grup 1
Mekaniki önişlemler
Grup 2
karıştırma
Meyve suları ve nektarları
Marmelat ve reçel hazırlama
Grup 3
Kurutma teknolojisi
Grup 4
Membran sistemi
Seyreltme ve karıştırma
Gıda ingridyenlerinin karıştırılma
Evaporasyon işlemi
Kristal şeker üretimi
Çözücü ekstraksiyonu

## Slide 23: 3.5.4.2 Çözücü ekstraksiyonu işleminde kütle dengesi hesaplamalarına ilişkin uygulamalar
Ekstraksiyon; bir karışımdaki öğelerden birini uygun bir sıvıda seçimli olarak çözüp diğerlerinden ayırma işlemidir.

## Slide 24
Buna göre; ekstraksiyon, belli bir maddenin iki faz ile arasındaki ilişkinin farklılığının kullanılması sonucu, bu maddenin bir fazdan diğer bir faza geçerek ayrılması olarak açıklanabilir.
Eğer bu ilişki farklılığı, maddenin bu fazlar arasındaki dağılma veya çözünme farkıysa buna "çözücü ekstraksiyonu" denir.

## Slide 25
Gıda endüstrisinde çözücü ekstraksiyonu işlemlerinin temel amacı; bir gıda maddesinde bulunan herhangi bir bileşenin konsantrasyonun azaltılması ve diğer fazdaki yani; çözgendeki o maddenin konsantrasyonunun artırılmasıdır.

## Slide 26
Başka bir ifadeyle; amaç, gıdada bulunan bir bileşenin çözgen yardımıyla gıdadan ekstrakte edilmesidir.
Şeker pancarından şeker elde edilmesi, herhangi bir yağlı tohumdan yağın ayrılması gibi işlemler çözücü ekstraksiyonu ile gerçekleştirilir.

## Slide 27: Örnek 3.40
Bir işletmede %38 oranında yağ içeren bir ham maddeden 1 h'te 1 ton işlenerek, yağ ekstrakte edilmektedir.
Ekstraksiyon sonunda elde edilen "yağ ve çözgenden" oluşan ve "misella" denilen karışımın %45 oranında yağ içerdiği saptanmıştır.

## Slide 28
Ekstraksiyon sonunda küspede kalan yağ ise, ham maddenin içerdiği toplam yağın %3'ü düzeyindedir.
Küspe başlangıçtaki çözgenin %4'ünü içermektedir.
Buna göre;
a) 18 h süresince yapılacak ekstraksiyon işlemi için. gerekli çözgen miktarını,
b) Ekstraksiyon sonunda geride kalan küspe miktarını hesaplayınız.

## Slide 29: Çözüm
Şekil 3.33 Yağlı bir ham maddeden yağın ekstraksiyonunda madde akış diyagramı.
Ekstraksiyon
Çözgen, Ç
Küspe, K
Misella, M
(Yağ + çözgen), %45 yağ
Hammadde, H %38 yağ

## Slide 30
Çözüme, toplam yağ denkliği ve toplam kütle denkliği eşitliklerinin düzenlenmesiyle ulaşılır
a) Toplam yağ denkliğini elde etmek için öncelikle "ham madedeki toplam yağ miktarı" ve "küspede kalan yağ miktarı" hesaplanmalıdır.
Ham maddede bulunan toplam yağ miktarı =1000 kg (0.38) = 380 kg/h

## Slide 31
Küspede kalan yağ miktarı, toplam yağın %3'ü kadar ise;
Küspede kalan yağ miktarı = 380 (0.03) =11.4 kg/h
Buna göre, toplam yağ denkliği aşağıdaki gibi oluşturularak misella miktarı (M) hesaplanır.
Toplam yağ denkliği
380 =11.4 + M (0.45)
M = 819.1 kg/h

## Slide 32
Küspe başlangıçtaki çözgenin %4'ünü içermektedir. Yani küspedeki çözgen miktarı; (0.04) Ç'ye eşittir.
Toplam çözgen denkliği :
Ç = 0.04 Ç + M (0.55)
0.96 Ç = M (0.55)
0.96 Ç = 819.1 (0.55)
0.96 Ç = 450.5
Ç = 469.3 kg/h

## Slide 33
18 h'lik ekstraksyon işlemi için gerekli çözgen miktarı aşağıdaki gibi hesaplanır.
469.3 kg/h x 18 h = 8447.4 kg çözgen
Küspe miktarını hesaplamak için, toplam kütle denkliği eşitliği düzenlenir.

## Slide 34
Toplam kütle denkliği
H + Ç = K + M
1000 + 469.3 = K + 819.1
K = 650.2 kg küspe