## Slide 1: المناخل Plansifters

## Slide 4: إطار المنخل

## Slide 6: أنواع نسيج النخل
نسيج النخل الخشن (Grit Graze) ويرمز له بـ GG وتتراوح فتحاته بين 220-1500 ميكرون.
نسيج الحرير الثلاثي XXX Treble extra silk والثنائي XX والاحادي X وتتباين فيها فتحات المنخل حسب الشركة المنتجة.
نسيج الاسلاك المعدنية Stainless steel W.

## Slide 7: أنواع نسيج النخل
1 PA/PET-GG (Grit Gauze)
2 PA-XXX/HD (Heavy Quality)
3 PA-MF (Milling Forte)
4 PA-XX (Milling/Normal Quality)

## Slide 8
الرقم | قطر الفتحة (ميكرون) | قطر الخيط (ميكرون) | عدد الفتحات/سم | نسبة المساحة المفتوحة (%)
PA-12GG | 1800 | 500 | 4.4 | 61
PA-14GG | 1600 | 450 | 5.0 | 60
PA-15GG | 1400 | 400 | 5.4 | 59
PA-16GG | 1320 | 400 | 5.8 | 59
PA-17GG | 1250 | 350 | 6.1 | 58
PA-18GG | 1180 | 350 | 6.5 | 59
PA-19GG | 1120 | 350 | 6.7 | 58
PA-20GG | 1000 | 320 | 7.5 | 57
PA-22GG | 950 | 300 | 8.0 | 57
PA-23GG | 900 | 300 | 8.3 | 56
PA-24GG | 850 | 300 | 8.7 | 53
PA-26GG | 800 | 280 | 9.4 | 53
PA-27GG | 750 | 280 | 9.7 | 52
PA-28GG | 710 | 260 | 10.5 | 53
PA-30GG | 670 | 260 | 10.8 | 53
PA-31GG | 630 | 240 | 11.5 | 53
PA-32GG | 600 | 240 | 11.9 | 51
PA-34GG | 560 | 240 | 12.3 | 49
PA-36GG | 530 | 220 | 13.3 | 50
PA-38GG | 500 | 220 | 13.7 | 47
PA-40GG | 475 | 200 | 15.0 | 48
PA-42GG | 450 | 200 | 15.4 | 48
PA-44GG | 425 | 200 | 16.0 | 46
PA-45GG | 400 | 180 | 16.8 | 47
PA-47GG | 375 | 180 | 17.5 | 47
PA-50GG | 355 | 160 | 19.4 | 48
PA-52GG | 335 | 160 | 20.2 | 46
PA-54GG | 315 | 160 | 21.0 | 44
PA-58GG | 300 | 140 | 21.7 | 45
PA-60GG | 280 | 140 | 23.8 | 45
PA-62GG | 275 | 140 | 24.1 | 44
PA-64GG | 265 | 140 | 25.0 | 43
PA-66GG | 250 | 120 | 26.5 | 46
PA-68GG | 243 | 120 | 28.0 | 44
PA-70GG | 236 | 120 | 28.0 | 44
PA-72GG | 224 | 120 | 29.0 | 42

## Slide 9
الرقم | قطر الفتحة (ميكرون) | قطر الخيط (ميكرون) | عدد الفتحات/سم | نسبة المساحة المفتوحة (%)
PA-3 XXX | 300 | 140 | 21.7 | 45
PA-4 XXX | 280 | 140 | 23.8 | 45
PA-5 XXX | 250 | 120 | 26.5 | 46
PA-6 XXX | 212 | 120 | 30.0 | 40
PA-7 XXX | 200 | 120 | 30.0 | 39
PA-8 XXX | 180 | 100 | 36.0 | 39
PA-8 1⁄2 XXX | 160 | 100 | 37.5 | 37
PA-9 XXX | 150 | 90 | 41.0 | 38
PA-9 1⁄2 XXX | 140 | 90 | 44.0 | 37
PA-10 XXX | 132 | 80 | 45.0 | 40
PA-101⁄2 XXX | 125 | 80 | 48.8 | 37
PA-11 XXX | 118 | 80 | 49.0 | 34
PA-12 XXX | 112 | 70 | 55.0 | 38
PA-13 XXX | 100 | 70 | 57.0 | 32
PA-14 XXX | 95 | 70 | 60.6 | 33
PA-14 1⁄2 XXX | 90 | 60 | 67.0 | 36
PA-17 XXX | 80 | 60 | 68.0 | 35

## Slide 10: العوامل المؤثرة على كفاءة عملية النخل
قطر دائرة مرمى الصندوق عند الحركة Diameter of throw وعادة يكون بقطر 3.5 إنش.
سرعة دوران المنخل (عدد دورات الثقل الموازن لثقل المنخل).
نوعية وطبيعة فتحات نسيح المنخل المستعمل.
كمية التغذية ومقدار سماكتها فوق نسيج المنخل.
طبيعة المواد المطحونة ودرجة رطوبتها.
نوعية أدوات تنظيف نسيج النخل.

## Slide 20: إطار المنخل Sieve frame

## Slide 22: بعض أنواع منظفات المناخل

## Slide 23: طاولة شد القماش على الإطار

## Slide 26: منظفات السميد (الدقاقات) Purifier

## Slide 27: الحبيبات التي تتواجد في السميد
حبيبات اندوسبيرم نقي
حبيبات اندوسبيرم يلتصق بها جزء من النخالة
حبيبات نخالة يلتصق بها جزء من الاندوسبيرم
حبيبات نخالة .

## Slide 28: مبدأ عمل منظفات السميد

## Slide 29: تصميم منظفات السميد

## Slide 30: منظفات النخالة (نفاضات النخالة)