## Slide 1: صناعة البرغل
د. فرحان أحمد ألفين
قسم الهندسة الغذائية

## Slide 2: أهمية البرغل
البرغل هو حبوب قمح منظف مطبوخ مجففة مجروشة.
قديم فقد ذكر بالعهد القديم باسم Arisah
Bulgur, Bulgor, Boulgur, Brughoul
ينتشر في تركيا – أسيا الوسطى – شرق أوروبا
  رخيص الثمن
  سهولة وسرعة تحضيره
  القيمة الغذائية المرتفعة
  إمكانية تخزينه بسهولة ولمدة طويلة

## Slide 3: تأثير نوع القمح المستخدم
يفضل استخدام قمح الديوروم وذلك للأسباب التالية:
  ارتفاع نسبة البروتين
  نسبة صبغات مرتفعة – حيث يفضل أن يكون لون البرغل ذهبي.
مواصفات البرغل التي تتأثر بنوع القمح
  درجة امتصاص الماء
  لزوجة البرغل

## Slide 4: مراحل إنتاج البرغل

## Slide 5: التنظيف والترطيب
فصل الشوائب بواسطة الغرابيل وشفط الشوائب الخفيفة.
الترطيب – تأمين دخول الماء إلى الحبة لتسهيل عملية التجلتن أثناء الطبخ
عند الطبخ يجب أن تكون رطوبة القمح 40%
تتم عملية الترطيب بنقع القمح في ماء
كمية الماء ضعف وزن القمح على الأقل.
أفضل عملية ترطيب عند درجة حرارة 70م لمدة 5 ساعات.

## Slide 6: السلق (الطبخ)
مهمته تجلتن النشاء
بدرجة حرارة 65-100 م لمدة 1-2 ساعة وفق لنوع القمح.
يمكن دمج عملية الترطيب والسلق.
يجب أن يكون القمح المسلوق خال من البقع البيض غير متكتل ودبق.
تتم تحت الضغط بضغط 1.4 كغ/سم2 لمدة 10 دقيقة.

## Slide 10: التقشير
خلال عملية التقشير يتم نزع الغلاف الخاردجي 7% فقط.
الجرش
يتمك إضافة ماء بنسبة 1-1.5% لمنع تشكل الغبار أثناء الجريش

## Slide 11: القيمة الغذائية للبرغل

## Slide 12: التغيرات الكيميائية خلال عملية إنتاج البرغل
فقد ثلث كمية التيامين والنياسين
فقد 20% من الحديد والريبوفلافين
تزداد كمية الكالسيوم عن قيمته في القمح
قيمة غذائية مرتفعة لعدم فصل الجنين

## Slide 13: مراجع
www.sunnylandmills.com/index.html
www.baharoglu.com/