## Slide 1: الجلسة العملية الخامسة
تحديد كمية و نوعية الغلوتين

## Slide 2
●الغلوتين: هو القسم المتشكل من اتحاد الغليادين و الغلوتينين بعد غسل عجينة الدقيق بالماء الملحي .
- يتميز الغليادين بقوام سائلي لزج قابل للسيولة و دبق و غير مرن .
- أما الغلوتينين يشكل كتلة تتمزق بالشد و هي مرنة و قاسية نسبيا".
- يجمع الغلوتين في صفاته المزايا البنيوية الميكانيكية للاثنين بالمتوسط.

## Slide 3
● تقدير نسبة الغلوتين الرطب و الجاف:
تعتمد الطريقة على الخاصية المعروفة للغلوتين بأنه غير ذواب في الماء الملحي و عملية الغسيل المتتالية للعجينة المكونة من كمية من الدقيق و الماء الملحي تؤدي بالنهاية لغسل جميع المكونات ما عدا البروتينات غير الذوابة في الماء الملحي .

## Slide 4
الطريقة اليدوية لتحديد الغلوتين:
يتم أخذ 10غ من مجروش القمح و توضع في جفنة من البورسلان و يضاف لها 5.5 مل محلول ملحي تركيز 2 % و يتم العجن بواسطة سباتولا حتى تجانس العجينة و تدعك العجينة باليد لزيادة التجانس و من أجل زيادة التجانس يتم دحرجة قطعة العجين بشكل طولي على شكل اسطوانة على لوح زجاجي عدة مرات و من ثم جمعها و فردها عدة مرات باليد تكرر هذه العملية خمس مرات .

## Slide 5
ثم تغسل قطعة العجين بالماء المالح تركيز 2 % (الموجود في قمع الفصل ) فوق الإطار المغطى بمنخل ، بعد انتهاء عملية الغسيل يتم ضغط العجينة بين لوحين من الزجاج و تكرر العملية عشر مرات حيث يجفف سطحي الضاغط في كل مرة بواسطة قطعة قماش جافة و نظيفة ثم توزن العينة.

## Slide 6
النسبة المئوية للغلوتين الرطب = 100 *M / 10 = 10 * M
حيث Mهي وزن الغلوتين الرطب.
للحصول على الغلوتين الجاف: يتم التجفيف بالدرجة 105 º م حتى ثبات الوزن( بحدود 12 ساعة ).
أو يتم التجفيف بواسطة سخانة خاصة مصنوعة من التيفلون بالدرجة 130 ºم لمدة 4دقائق.
الغلوتين الجاف = 3/1 الغلوتين الرطب

## Slide 7
- الطريقة الآلية لتحديد كمية و نوعية الغلوتين :
يتم أخذ 10 غ مجروش القمح و 5.5 مل محلول ملحي تركيز
2% و يتم العجن في البداية لمدة نصف دقيقة لتشكيل العجينة بعدها يبدأ تدفق الماء الملحي لغسل العجينة بعد 2 دقيقة يتم نقل العينة إلى اسطوانة بلاستيكية أخرى و تغيير منخل النايلون من 80 ميكرون في البداية إلى 840 ميكرون ثم نعيد الاسطوانة إلى العجانة ويستمر العجن 3 دقائق ، يتم وزن العجينة المتشكلة و حساب نسبة الغلوتين الرطب

## Slide 8
بعد الحصول على الغلوتين الرطب تتم عملية الطرد المركزي في مثفلة بسرعة 6000 دورة / دقيقة لمدة 5 دقائق، يتم وزن الغلوتين النافذ و المتبقي على المنخل و حساب دليل الغلوتين .
دليل الغلوتين =
(الغلوتين الكلي ــ الغلوتين النافذ 100 * ( / الغلوتين الكلي