## Slide 1: الجلسة العملية السادسة
رقم السقوط Falling Number

## Slide 2
● أهمية فعالية الأميلاز في الدقيق :
إ ن النشا ط الأميلازي في الدقيق يؤثر على عملية التخمر بشكل ملحوظ حيث أنه إذا كــــان نشــــاط الأميلاز ضعيفا" لاتستطيع عندها الأميلاز تشكيـل المالتوز بكمية كافية و بالتالي تكون عملية الاختمار غيرتامة بدوره يؤثر على الناتج النهائي (الخبز) حيث يتصف ا لناتج بمواصفات فنية رديئة.

## Slide 3
● رقم السقوط :
هو الزمن مقدرا" بالثانية اللازم لسقوط ثقل ضمن أنبوب يحوي على مزيج من الدقيق و المـاء لمســـــــافة مـحددة متضمناً زمن التحريك.
رقم السقوط = زمن مسك الخطاف للخلاط (5 ثانية) +
زمن التحريك( 55 ثانية) + زمن السقوط

## Slide 4
● إجراء التجربة :
يتم وزن 7 غ دقيق ( أو مجروش القمح ) برطوبة 15 % (وفق Icc ) يضاف لها 25 مل ماء مقطر درجة حرارته 20º م ، يتم إغلاق الأنبوب بالغطاء المطاطي الخاص و نهز الأنبوب بشكل عنيف 20- 30 مرة للحصول على معلق متجانس، نرفع الغطاء المطاطـي ونضع الخـلاط ضمن الأنبوب ويتم وضع الأنبوب في جهاز التسخين في المكان المحدد له، و نسحب رأس الجهاز إلى الأمام و عندهـا يبدأ الخطاف بحركتــه العلويـة السفلية ساحبا" الخلاط وتتم هذه الحركة 55 ثانية بعدها يترك الخطاف الخلاط في الوضعـية العـلوية ساقطا" تحت تأثير ثقـله وعـند وصوله إلى قعر الأنبوب يكون زمن السقوط هو الزمن الكلي محسوبا" منذ وضع الأنبوب في الجهاز وسحب رأس الجهاز إلى الأمام .

## Slide 5
● ملاحظات :
● يتعلق محتوى الحبوب من -αأميلاز بنوع القمح و ظروف الإنبات.
●رقم السقوط : 25 ± 250 ثانية فعالية α- أميلاز طبيعية
< 150 ثانية فعالية عالية لـ -αميلاز.
> 035 ثانية فعالية منخفضة لـ αأميلاز.
● يطبق هذا الاختبار على الحبوب والدقيق وبعض المنتجات الحاوية على النشاء عن طريق تحويل رقم السقوط إلى رقـم التسيل Liquefaction Number لإتاحة إجراء المزائج المرغوبة للوصول إلى رقم السقوط المرغوب.

## Slide 6
فالعلاقة بين رقم السقوط وفعالية α- أميلاز هي علاقة غير خطية أما العلاقة بين رقم التسيل (التميع) وفعالية α- أميلاز
هي علاقة خطية.
رقم التسيل =6000 / ( رقم السقوط ــ 50)
حيث: 6000 ثابت.
50 هو الزمن مقدرا" بالثانية اللازم لتهلم النشاء بشكل كاف.
● يجب أن لا تقل كمية القمح المطحونة عن 300غ كي لا يكون هناك مجال للخطأ.