## Slide 1: النمذجة في التصنيع الغذائي البرمجة الخطية
د. فرحان أحمد ألفين
جامعة البعث
كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
قسم الهندسة الغذائية

## Slide 2: لمحة تاريخية
إن صعوبات محدودية الموارد التي تواجه عمليات الإنتاج، كانت دافعاً أساسياً للبحث عن طرق علمية تساعد في اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد المحدودة، بما يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن، أو أقل تكاليف إجمالية ممكنة.
شكلت بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية فريق من العلماء من كافة المجالات العلمية للبحث عن أفضل الأساليب والوسائل العلمية لايجاد التوزيع الأفضل للقوات العسكرية.
وبعد نهاية الحرب، بدأت القطاعات الاقتصادية بالاستفادة من هذه الأساليب في زيادة إنتاجها وربحها عن طريق الاستغلال الأفضل لمواردها. وبفضل تطور الحاسوب استطاع هذا الحقل العلمي أن يحقق تطويراً سريعاً ومتناسباً مع الاحتياجات المتزايدة كمَا ونوعا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

## Slide 3: بحوث العمليات
إن مجمل الأساليب والطرق الرياضية التي تساهم في اتخاذ القرارات في ظل محدودية الموارد، يمكن إدراجها ضمن علم يطلق عليه اسم بحوث العمليات
Operation Research.

## Slide 4: الأساليب الرياضية المستخدمة في بحوث عمليات
البرمجة الخطية؛
برمجة تدفق الشبكة؛
برمجة الأعداد الصحيحة؛
البرمجة غير الخطية؛
البرمجة الديناميكية؛
معالجة "التخمين-العشوائي" "الستوكاستيكي" أو Stochastic؛
سلاسل زمن "ماركوف" المتقطعة؛
سلاسل زمن "ماركوف" المستمرة؛
المحاكاة.

## Slide 5: مراحل تشكيل نماذج ريا ضية
دراسة المشكلة المطروحة وتحديد غايتها ومكوناتها: فيجب أن تكون هناك غاية ما يراد الوصول إليها، مثل تأمين ربح أعظمي أو تأمين كلفة أصغرية أو تأمين توفير أعظمي بالوقت والجهد. كما يجب تحديد مجاهيل المسألة التي يجب إيجاد قيمها للوصول لغاية المطلوبة، هذه المجاهيل يمكن أن تكون كميات إنتاج أو ساعات عمل في مؤسسة اقتصادية أو مبالغ من المال لفعاليات معينة أو كميات منقولة على طرق معينة وغير ذلك.

## Slide 6: مراحل تشكيل نماذج ريا ضية
تحديد المدخلات والمخرجات على ضوء الإمكانات المتاحة، وتحديد القيود المفروضة على المشكلة فمثلا الشركة لا تستطيع توفير أكثر من حجم معين من المواد الأولية لأسباب قد تكون خارجة عن إرادتها، أو في نظام ميكانيكي مثلا يجب أن لا تزيد سرعتة عن حد معين.

## Slide 7: مراحل تشكيل نماذج ريا ضية
بعد تحديد كل ما ورد أعلاه فإنه بالإمكان صياغة المسألة ضمن علاقات رياضية بمجموعها نطلق عليها اسم "النموذج الرياضي" وهذا النموذج هو تمثيل للمشكلة بصيغة رياضية قابلة للحل باستخدام إحدى الطرق أو الوسائل المتوفرة في بحوث العمليات.

## Slide 8: قيود
بشكل عام لا تكون المسألة الحقيقة سهلة الترجمة إلى نماذج رياضية. حتى لو فرضنا أنه من الممكن ترجمة أي مسألة نصية إلى نموذج رياضي، فإنه ليس من الضروري أن يكون لكل نموذج رياضي حلول. لذلك فإنه من الضروري أن نبسط المسألة أو نقربها إلى مسألة قريبة منها، وفي الوقت نفسه تكون أسهل للترجمة إلى نموذج رياضي، على أن نخافظ أثناء عملية التبسيط لمسألة ما على كل الميزات الأساسية لها، فمثلا عند دراسة حركة كوكب، يمكن اعتباره نقطة في الفضاء ونهمل حجمه وشكله.

## Slide 9
بعد إيجاد النموذج الرياضي وتفسير نتائجه وفق طبيعة المسألة الحقيقية إذا كانت هذه النتائج جيدة ومرضية، فإننا نكون قد وفقنا بإيجاد النموذج الرياضي الذي يمثل المسألة الحقيقية. وإذا لم تكن النتائج مرضية، فإننا نحاول إجراء بعض التعديلات والتغييرات في الفرضيات التي اعتبرناها عند تبسيط المسألة، أو أن نبحث عن هيكل آخر للنموذج الرياضي.

## Slide 10: البرمجة الخطية Linear Programming
البرمجة الخطية هي تحويل مسألة بحوث العمليات إلى علاقات رياضية خطية.
وتسمى الدالة في مسألة البرمجة - والمراد إيجاد أفضل حل (بالتعظيم أو بالتقليل) لها- بدالة الهدف Objective Function،
أما التعابير الرياضية Mathematical Expression التي تشير إلى الموارد وتحدد كميتها فتسمى بالمقيدات Constraints.

## Slide 11: تشكيل المسألة
تحوي مسألة البرمجة الخطية على تعابير رياضية أحدها يشير إلى دالة الهدف والباقي يكون المقيدات من ضمنها محددات عدم السلبية. والتعبير الرياضي في مسألة البرمجة الخطية يمكن أن يكون معادلة Equation أو متباينة Inequality. وقبل شرحنا للتشكيل الرياضي للمسألة،
المتباينات هي تعابير رياضية تفصل طرفاها إحدى الإشارات التالية:
< أصغر من
> أكبر من
≤ أكبر من أو يساوي
≥ أصغر من أو يساوي
≈ تقريباً

## Slide 12: الشكل الرياضي
عظم أو قلل: Z=C1 X1 + C2 X2+ ….. Cn Xn
موضوعة إلى:
a11 X1 + a12 X2 + …….+ a1n Xn (?) b1
a21 X1 + a22 X2 + …….+ a2n Xn (?) b1
-----------------------------------
_____________________
am1 X1 + am2 X2 + …….+ amn Xn (?) b1
X1  0
X2  0
---
----
Xn  0

## Slide 13: فرضيات البرمجة الخطية
الخطية Linearity
الإضافية Additively
قابلية الضرب أو القسمة Multiplicity or Divisibility
أرقام حقيقية Real Numbers
عدم السلبية Non-Negative

## Slide 14: الخطية Linearity
تعني فرضية الخطية بأن العلاقة بين المتغيرات – سواء في دالة الهدف أو المقيدات – يجب أن تكون خطية. والشكل الخطي لمتغيرات معينة هو تعبير رياضي يمكن بيانه كما يلي:
a1 x1 + a2 x2 + …….+ an xn
حيث أن: aj هي قيمة ثابتة للمتغيرات xi (i=1,2, …n) وهذا يعني أيضاً أن أجزاء التعابير لمسألة البرمجة الخطية لا تحتوي على:
عملية ضرب أو قسمة بين المتغيرات.
واحد أو أكثر من المتغيرات مرفوع لقوة.
لوغاريتم عادي أو طبيعي

## Slide 15: الإضافية Additively
تشير الإضافية إلى أنه إذا وجد أكثر من متغير فإن على سبيل المثال ولنقل وأنه إذا تم صرف t1 ساعة على ماكينة إنتاج لإنتاج المنتج الأول x1 و t2 ساعة على نفس الماكينة لإنتاج المنتج الثاني x2. فإن مجموع الوقت T المصروف على الماكينة لإنتاج كلا من x1 و x2 هو:
T=t1 + t2
هذه الخاصية تشمل كافة المقيدات الدالة على الموارد، وهي تعتبر مقبولة من الناحية الإنتاجية عند إهمال الزمن اللازم لتهيئة الماكينة من إنتاج منتج آخر، إلا أنها لا تكون صالحة دائماً. فعند خلط عدة سوائل أو غازات مختلفة مع بعضها فليس صحيحاً أن يكون حجم المنتج الناتج مساوياً لمجموع أحجام السوائل أو الغازات الداخلة في تركيبه.

## Slide 16: قابلية الضرب أو القسمة
هذه الفرضية تعني أمرين أثنين أحدهما يخص المقيدات والآخر دالة الهدف.
إن الاحتياج من الموارد متناسبة طردياً وخطياً مع كمية الإنتاج. وهذا يعني أن كمية الوحدات اللازمة من مورد ما لإنتاج x قطعة من المنتج تساوي حاصل ضرب x في كمية الوحدات اللازمة من ذلك المورد لإنتاج قطعة واحدة. هذه الفرضية معقولة في النواحي الإنتاجية فيما إذا أهملنا التلفيات.
إن المداخل والمخارج للمتغيرات المبينة في دالة الهدف متناسبة طردياً بقيم ثابتة. وهذه القيم الثابتة لا تتغير بتغير مستوى الإنتاج. مثل هذه القيم يمكن أن تكون تكلفة الوحدة الواحدة في كل متغير أو الربحية في كل متغير. فإذا كانت تكلفة إنتاج وحدة واحدة من منتج ما هي A، فإن تكلفة إنتاج x من الوحدات هي A * x.

## Slide 17: أرقام حقيقية
إن قيم المتغيرات أو الاحتياج من الموارد لكل وحدة واحدة في هذه المتغيرات يمكن أن يكون أعداداً حقيقية تحتوي على كسور عشرية. في حالات عديدة فإن هذه الفرضية قد لا تكون عملية، فمثلا قد لا نستطيع القول أن سعة الإنتاج المطلوبة من المنتج x هي 10.3 وحدة. أو أننا نحتاج إلى 2.5 رجل لإنتاج وحدة واحدة. ورب سائل يتساءل عن إمكانية وضع مقيدات جديدة تفترض أن تكون قيم كل أو بعض من المتغيرات أرقاماً صحيحة. وضع مثل هذه المقيدات يحول البرمجة الخطية إلى أسلوب آخر هو ما نسميه Integer Programming وهذا يحتاج إلى عمليات رياضية معقدة إضافية.

## Slide 18: عدم السلبية
تشير هذه الفرضية إلى أن قيم كافة المتغيرات في مسألة البرمجة الخطية يجب أن تكون غير سلبية، أي موجبة. وهذه الفرضية ضرورية لكي تكون المسألة عملية وواقعية. فلا يمكن مثلاً الإنتاج بكميات سالبة. ومن أجل ذلك فإن كافة مسائل البرمجة الخطية تحتوي على مقيدات عدم سلبية المتغيرات.

## Slide 19: أنواع مسألة البرمجة الخطية
بالنسبة لدالة الهدف
  تعظيم
  تقليل
بالنسبة للمقيدات
  الشكل الاعتيادي Ordinary Form : هو الشكل الذي لا يشترط أن تكون المقيدات فيه من نوع أصغر أو يساوي كما لا يشترط أن تكون دالة الهدف فيه من نوع تعظيم.
  الشكل القانوني Canonical Form : ويتصف الشكل القانوني بأنه يشترط بأن تكون دالة الهدف من نوع تعظيم وكافة المقيدات (عدا محددات عدم السلبية) هي من نوع أصغر أو يساوي
  الشكل القياسي standard form : تكون كافة المقيدات في الشكل القياسي لمسألة البرمجة الخطية على هيئة معادلات. وعليه فإن الشكل القياسي هو شكل اعتيادي فيه كافة المقيدات معادلات.

## Slide 20: طرق حل مسألة البرمجة الخطية
طريقة بيانية Graphical method
طريقة جبرية Algebraic method
الطريقة المبسطة Simplex method

## Slide 21: الحل البياني
حتى يمكن استخدام الحل البياني يجب ان تكون مسألة البرمجة الخطية
تحتوي على متغيرين فقط.
تحويلها الى الشكل القانوني
سوف نستخدم مسألة افتراضية ذات دالة هدف تعظيم وثلاث مقيدات

## Slide 22: الحل البياني – فضاء الحل

## Slide 23: الحل البياني – مقيدات عدم السلبية

## Slide 24: الحل البياني – المنطقة المرئية

## Slide 25: الحل البياني – المنطقة المرئية

## Slide 26: الحل الباني – المنطقة المرئية

## Slide 27: الحل البياني – خطوط الربح الثابت

## Slide 28: الحل البياني

## Slide 29: برامج الحاسوب
Optimization Technology Center at Northwestern University and Argonne National Laboratory (http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/Guide/SoftwareGuide/Categories/linearprog.html)
LINDO (http://www.lindo.com)
للطلاب
General Algebraic Modeling System , GAMS (http://www.gams.com)
AMPL (http://www.ampl.com)

## Slide 30: تطوير منتج Product Development
ProductVision (http://www.asdsoftware.com).
TechWizard (http://www.owlsoft.com)
DevEX (http://www.selerant.com).

## Slide 31: أمثلة
استخدم Reddy and Das (1993) البرمجة الخطية في أمثلة جودة رقائق البطاطا. دالة الهدف هي تقليل التابع
φ =M + O + Ln C
حيث M نسبة محتوى الرطوبة ، O نسبة محتوى الزيت، C هو مجموع قيم اللون الأحمر والأصفر والأزرق.
Valentas, R. J., Rotstein, E. and Singh, R. P., 1997, Handbook of Food engineering Practice, CRC.

## Slide 32: المقيدات
M =192.42−0.426807 θ−0.795 T +9.958 b
O =54.98+0.21156 θ+0.398 T− 4.904 b
Ln C =1.1619+0.00463 θ+0.0178 T −0.1546 b
حيث T درجة الحرارة و b سماكة قطع البطاطا، و θ زمن القلي
وجد أن درجة حرارة الزيت المثلى يجب أن تكون بين 145 و 146 م وزمن القلي بين 220 و 222 ثانية.

## Slide 34: مثال
حدد نسبة مكونات لبن غذائي يستخدم لمرضى الحمية يتألف من لبن الخض المتخمر واليوغورت الطبيعي منخفض الدسم. يجب أن يحتوي اللبن الناتج على الأقل بروتين 4% وعلى الأكثر 1% دسم علما أن:
يتكون لبن الخض المتخمر من بروتين 3.3% ودسم 0.88% و يعطي 40 حريرة واليوغورت منخفض الدسم بروتين 5.25% ودسم 1.55 و يعطي 63 حريرة.

## Slide 35: مثال
تمزج المكونات التالية لإنتاج الميلو:
حليب مجفف (كربوهيدرات 38% - دسم 32% - بروتين 24%) وسعر الكيلو 120 ل س
مسحوق الكاكاو (كربوهيدرات 55% - دسم 15% وبروتين 19%) سعر الكيلو 250 ل س
سكر أبيض (كربوهيدرات 100% - دسم 0% وبروتين 0%) سعر الكيلو 40 ل س
وذلك للحصول على مزيح الميلو (بروتين لا يقل عن 20% ودسم لا يزيد عن 25% وكربوهيدرات لا تزيد عن 60%)

## Slide 36: مراجع
عبد رجب الحكيم، لطيف و المنصوري، عبد الجليل، 1986، مدخل إلى البرمجة الخطية، مطبعة الشام..
الحميد، محمد دباس، 2002، بحوث العمليات (1)، منشورات جامعة حلب، كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية، قسم هندسة الحاسبات.
Sharma, S. K., Mulvaney, S. J., and Rizvi, S. S. H., 2000, Food Process Engineering, Theory and Laboratory Experiments, John Wiley.
Valentas, R. J., Rotstein, E. and Singh, R. P., 1997, Handbook of Food engineering Practice, CRC.
Valencia, M. E. Troncoso, R., And Higuera, I., 1988, Linear Programming Formulation and Biological Evaluation Of Chickpea-Based Infant Foods, Cereal Chem., 65(2):101-104.
http://www.tutorialsandhelp.com/
www.chemeng.mcmaster.ca