## Slide 1: البرمجة الخطية
د. فرحان أحمد ألفين
المهندسة نور زين العابدين
مقرر النمذجة في التصنيع الغذائي – القسم العملي

## Slide 2: تركيب المنتج وأمثلية العملية باستخدام البرمجة الخطية Product Formulation and Process Optimization Using Linear Programming

## Slide 3: المطلوب تحديد نسب مكونات خبز تغذوي يتألف من القمح وفول الصويا
المكون | دقيق القمح | دقيق الصويا | المزيج
السعر (ل س) | 17 | 20 | أصغري
البروتين % | 11 | 40 | أكبر من 20%
كربوهيدرات % | 70 | 35 | أقل من 50%

## Slide 4: متغيرات المسألة Problem function
W: نسبة دقيق القمح
S: نسبة دقيق فول الصويا

## Slide 5: الهدف The objective function
C=17 W + 20 S

## Slide 6: المحددات Constraints
المحددات غير السلبية Nonnegative Constraints
W ≥ 0 S ≥ 0
محدد الوزن الإجمالي Combined weight constraint
W + S = 100
المحددات الأخرى Other Constraints
البروتين = 0.11 W + 0.40 S≥ 20
كربوهيدات = 0.70 W + 0.35 S≤ 50

## Slide 7: صياغة المسألة Problem Statement
يمكن التعبير عن المسألة رياضياً وفقا للمحددات وتابع الهدف كما يلي: أوجد قيم W ≥ 0 و S ≥ 0 حيث:
البروتين = 0.11 W + 0.40 S≥ 20
كربوهيدات = 0.70 W + 0.35 S≤ 50
W + S = 100
بحيث تجعل التكلفة في حدها الأدنى:
C=17 W + 20 S

## Slide 8: الحل البياني Graphic Solution
ساحة المسألة The problem space

## Slide 9: خطة الحل Strategy

## Slide 10: رسم محدد الوزن الإجمالي The combined weight constraint
W + S = 100

## Slide 11: رسم محددات التغذية Graphing nutrient constraints
البروتين = 0.11 W + 0.40 S≥ 20
0.11 W + 0.40 S= 20
0.11 W + 0.40 (0)= 20
0.11 (0) + 0.40 S= 20

## Slide 13: رسم محددات التغذية Graphing nutrient constraints
كربوهيدات = 0.70 W + 0.35 S≤ 50
0.70 W + 0.35 S= 50
0.70 W + 0.35 (0)= 50
0.70 (0) + 0.35 S= 50

## Slide 15: رسم محددات التغذية Graphing nutrient constraints
بما إن التكلفة يجب أن تكون في حدودها الدنيا لذلك ندخل معادلة التكلفة
C=17 W + 20 S
نفرض قيمة للتكلفة ولو تكن C=1000
17 W + 20 S= 1000
17 W + 20 (0)= 1000
17 (0) + 20 S= 1000

## Slide 18
نقطة الحل هي (43, 57)