## Slide 1: التعبئة والتغليف
د. فرحان ألفين
قسم الهندسة الغذائية

## Slide 2: المواضيع المدروسة
الفصل الأول: أهمية التعبئة والتغليف الفصل الثاني: المواد الأولية المستخدمة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية الفصل الثالث: تحضير المواد الغذائية للتعبئة والتغليف الفصل الرابع: أهم المواد الغذائية وما يناسبها من مواد التعبئة والتغليف الفصل الخامس: طرق تعبئة وتغليف المواد الغذائية الفصل السادس: بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بمواد التعبئة والتغليف

## Slide 3: أهمية التعبئة والتغليف
تنبع أهمية التعبئة والتغليف من حاجة الإنسان اليومية الملحة لغذاء متنوع ومتوفر الكمية في كافة الأوقات والمناسبات والأزمات والنكبات، والإمداد به إبان الكوارث الطبيعية وعلى مدار فصول السنة، وعلى الامتدادات الجغرافية المترامية الأصقاع والمناخية المتباينة الحرارة.

## Slide 4: أنواع مواد التعبئة والتغليف
ويمكن تقسيم مواد التعبئة والتغليف إلى:
مواد تغليف داخلية، تكون على تماس مباشر مع المادة الغذائية
خارجية تفصلها طبقة أو أكثر عن المادة الغذائية.
الخشبية، الكرتونية أو الورقية، النسيجية، الزجاجية، الفخارية، المعدنية ، البلاستيكية
ماهية المادة الغذائية التي ستعبأ وتغلف وزمن الصلاحية وذلك تبعاً للمدة المقررة للاستهلاك إضافة للنواحي التسويقية والاقتصادية

## Slide 5: أهم المزايا الأساسية الواجب توفرها في مواد التغليف
حفظ المنتج و حمايته:
  (1) الحماية من التلوث الميكروبي.
  (2) الحماية والوقاية من التأثيرات الجوية "حرارة ، رطوبة ، ضوء،..."، وبمعنى آخر حماية المنتج الغذائي من التغيرات الفيزيائية والكيميائية.
  (3) الحماية من التأثيرات الميكانيكية " خدش، ضرب، احتكاك."

## Slide 6
سهولة الخزن والمداولة:
(1). إمكانية تجميع العبوات فوق بعضها.
(2). إمكانية تغيير مكان الخزن ضمن المخزن بسهولة.
(3). سهولة استخراج، وإدخال المواد من وإلى داخل المخزن.

## Slide 7
الخصائص المتعلقة بالنقل:
(1). إمكانية تثبيت المنتج، وأن توفر الحماية ضد العوامل الجوية والمخاطر الميكانيكية، كالصدمات والاهتزازات والاجهادات الستاتيكية، وأن تبقى سليمة المظهر أثناء التداول.
(2). سهولة التحميل والتفريغ.
(3). أن تكون مأمونة ضد عملية التسيل والانصباب والانفلاق.
.(4)إمكانية تكرار استخدامها.
(5). يجب أن تكون خفيفة الوزن.

## Slide 8
الخصائص المتعلقة بالبيع:
(1). جذابة من قبل المستهلك، وتلفت الانتباه، وذات مظهر جيد.
(2). أن لا تشغل حجماً كبيراً عند تخزينها في المستودعات، وعلى رفوف البيع والعرض.
(3). تعطي المستهلك فكرة مباشرة عن سعرها من خلال النظر إليها.
(4). أن تحتوي على كتابات تعطي فكرة جيدة للمستهلك من حيث: اسم المادة الغذائية، مكوناتها، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، اسم المُنتج، الماركة التجارية، رقم الوردية " الكود " و أن يكون هناك المساحة الكافية للكتابة.
(5). أن تكون المختصرات موافقة للمواصفات القياسية والتشريعات القانونية.

## Slide 9
الخصائص المتعلقة بالمستهلك:
(1). أن تكون جذابة.
(2). سهلة الفتح والاستخدام، وإعادة الإغلاق.
(3). إمكانية استخدامها بعد فتحها مرات أخرى.
(4). أن تحتوي على المعلومات الضرورية التي تتعلق بالمنتج.

## Slide 10
الخصائص المتعلقة بالتلوث البيئي:
(1). أن لا تسبب التلوث البيولوجي والكيميائي للبيئة، من خلال استخدامها أو رميها.
(2). أن لا يلحق عملية تلف أكوام القمامة التي شكلتها مصاريف إضافية أخرى.
(3). إمكانية استخدامها أو تصنيعها ثانية، أو إمكانية إتلافها كيميائياً وبدون ضرر.

## Slide 11
الخصائص الصحية:
(1). يجب أن تكون مادة التغليف غير ضارة بالصحة و مطابقة للواصفات القياسية السورية.
(2). غير قابلة للتفاعل مع مكونات الغذاء، ولا تضفي عليها أية رائحة غير مرغوبة أو طعم.
(3). يراعى ألا تشكل أية مخاطر للمستهلك عند استخدامها.

## Slide 12
الخصائص الاقتصادية:
(1). أن تكون كلفة مادة تصنيع العبوة متوازنة مع القيمة الاقتصادية لما تحتويه من مادة غذائية. بحيث تكون العبوة متناسبة مع حجم أو كمية المادة المعبأة. و يفضل أن تكون مصنعة محلياً.
(2). قابلة لإعطاء الشكل المطلوب بسهولة.

## Slide 13: أهم العوامل المسببة لفساد الأغذية
الضرر البيولوجي.
الضرر الميكروبيولوجي.
الضرر الفيزيائي.

## Slide 14: الضرر البيولوجي Biological damage
يتمثل الضرر البيولوجي في التأثيرات الأنزيمية التي تحصل في بعض أنواع الخضار والفواكه الطازجة وغيرها من الأغذية، وكمثال على ذلك الإسمرار الإنزيمي الذي ينشأ في )البطاطا، التفاح ، والموز...( ويتولد عن التأثيرات الإنزيمية في الفواكه أيضا سرعة في عملية النضج، وهذا ما يسبب سرعة طراوة المنتج الذي بدوره يسرع من فساد الأغذية. وهناك عوامل فساد بيولوجية تسببها الحشرات، والقوارض، والطيور.

## Slide 15: الضرر الميكروبيولوجي Micro organisms damage
لا بد من حماية الغذاء ضد الميكروبات التي تسبب ضرراً بالغاً على صحة الإنسان عن طريق انتقاء غلاف مناسب لها يحميها ويمنع تسرب هذه الجراثيم إلى داخل الغلاف، وخاصة عن طريق الفراغات الرأسية التي يمكن وجودها في الأغلفة والعبوات الغذائية، لهذا يتوجب انتقاء الغلاف بحيث يكون ذا مسامات كتيمة ومقاومة لنفوذية الميكروبات الصغيرة إلى داخلها والتي يمكن أن تعيش في الهواء أو الجو المحيط بها، ويجب علينا القضاء على كافة الميكروبات التي يمكن تواجدها في المادة الغذائية، عن طريق تعريضها لمعالجة حرارية، أو أية معالجة فيزيائية أخرى.

## Slide 16: الضرر الفيزيائي Physical damage
  الحساسية تجاه الرطوبة : الصفة الهيغروسكوبية للمواد الغذائية ، الأغلفة يجب أن تمنع وصول الرطوبة .
  المقاومة الميكانيكية : مقدرة مادة التعبئة والتغليف على مقاومة الأضرار الميكانيكية المسببة للغذاء

## Slide 17: أهم العوامل المسببة لفساد الأغذية
الضرر الكيميائي.
  الحساسية تجاه الأوكسجين والغازات: ولهذا يتحتم علينا تعبئة هذه المادة وتغليفها بشكل يمنع وصول الضوء والأوكسجين إليها، تغليفها بأجواء تحوي غازات خاملة مثل N2، CO2التي لا تدخل في التفاعلات بسبب خمولتها وتقلل من وجود الأوكسجين
  ويمكن حساب معدل النفاذية للغازات أو بخار الماء عبر سطح العبوة وخلال24 hr من العلاقة التالية:
B: ثابت خاص بمادة العبوة.
A: سطح العبوة m2.
T: زمن التعرض hr.
P: فرق الضغط أو التركيز ما بين داخل وخارج العبوة ( pa).
X: سماكة العبوة أو الغلاف m.
M: معدل نفاذية الكتلة للغازات أو بخار الماء Cm 3/ m2/ per 24 hr.

## Slide 18: أهم العوامل المسببة لفساد الأغذية
الحساسية تجاه الضوء
  يسرع الضوء في كثير من الأحيان عمليات الأكسدة وإزالة الألوان
  يجب أن تكون مادة التغليف عاكسة للقسم الأكبر للأمواج الضوئية القصيرة
التأثرات الخارجية المختلفة.
  الحساسية تجاه الرائحة
  الحرارة