## Slide 1: التعبئة والتغليف العلب المعدنية والطلاء
د. فرحان ألفين
قسم الهندسة الغذائية

## Slide 2: تآكل العبوات المعدنية نتائجة السلبية
(1). مواد التآكل إذا ما وصلت للغذاء غيرت من صفاته ولوثته وربما سببت التسمم.
(2). يمكن أن تثقب العلب، وتنسكب المادة الغذائية نحو الخارج.
(3). نتيجة التآكل والتفاعلات الداخلية يتولد على الأغلب غاز الهيدروجين، أو كبريت الهيدروجين، وهذا ما يسبب انتفاخ العلب، وتسمى هذه الحادثة بإنتفاخات أو فقاعات غاز الهيدروجين.

## Slide 3: تآكل العلب المقصدرة
عدم تغطية الطبقة القصديرية بشكل جيد للتنك، حيث يمكن أن يتخللها مسامات صغيرة غير مرئية بالعين المجردة في الطبقة القصديرية وخاصة في حالة التغطية بطبقة قصديرية قليلة السماكة 25 * 10-4 mm،
يمكن أن يحصل خرق لطبقة القصدير نتيجة الحركة أو الحز أو الاجهادات المطبقة
عدم التلكير الجيد للصفيح يسرع من عملية التآكل أيضاً.

## Slide 4
لوحظ عند وضع الغذاء في العلبة، أنه يعمل على إزالة الطبقة الزيتية وطبقة أوكسيد القصدير
مما يجعل الصفيح )التنك( عرضة لتآكله من قبل الطعام من خلال المسامات الصغيرة التي يمكن أن تتواجد في طبقة القصدير
تشكل وسط ناقل كهربائي نتيجة فرق الجهد ما بين الصفيح والمركبات الغذائية عادة.
عند تماس الغذاء مع معدنين مختلفين هما الحديد Fe والقصدير Sn ، يتولد ما يشبه )الخلية الغلفانية( في علب الكونسروة، وتتصرف بنفس خواصها الالكتروكيميائية، وهذا ما يسبب التآكل، وبالتالي تسريع فساد الأغذية

## Slide 5: تبقع علب الصفيح )عملية الأسوداد(
نتيجة التأثيرات الكيميائية المختلفة، فإن سطح العلبة يمكن أن يتغير لونها، وخاصة التي تحتوي منها على مواد غذائية ذات نسبة عالية من البروتين، حيث يظهر على سطح علب الكونسروة لون أسمر– أسود، وأحيانا" لطخ زرقاء غامقة أيضاً.
يقال عن هذه الحادثة باسم الأسوداد الكبريتي، والتي تظهر غالباً في علب اللحم، السمك، البازلاء، البقوليات الغنية بالحموض الأمينية الحاوية على عنصر الكبريت مثل المثيونين، السيستين، والسيستيئين، والذي يلعب دوراً بتشكيل غاز كبريت الهيدروجين H2S خلال عمليات التعقيم، نتيجة تقطيع مجموعات -SH، من الحموض الأمينية، وبالتالي تخرج هذه المركبات الكبريتية وبتفاعلها مع القصدير Sn، يتشكل مواد ملونة مختلفة، من هذه المركبات SnS، SnO2، السوداوية اللون، والمركب Sn2S3 ذو اللون الأحمر.

## Slide 6
لا تحدث هذه الحادثة في الأوساط الحمضية أقل من pH = 5، ولكنها تبدأ بالتشكل في الأوساط الأعلى من pH = 5،
ولمنع هذه الحادثة أو التقليل منها، يتم استخدام لكر من نوع الفينولي الحاوي على ZnO الذي يعمل على تثبيط واستقبال الكبريت، وإلغاء دوره في عملية الأسوداد
يمكن إجراء الحماية بواسطة التخميد، وهي إضافة طبقة أوكسيدية تمنع تأثير المواد الكبريتية عليها، ولهذا الغرض يمكن استخدام أحواض تغطيس تحتوي على الفوسفات أو الكرومات.

## Slide 7: العوامل المؤثرة على التآكل
1.الصفات المتعلقة بنوع الصفيح المستخدم .
2. خواص وطبيعة المادة الغذائية المعلبة.
3. شروط تخزين الكونسروة.

## Slide 8: الصفات المتعلقة بنوع التنك
تركيب الصفيح أو الفولاذ
طبيعة السبيكة المتشكلة ما بين الحديد والقصدير Fe-Sn
تقنية القصدرة
تقنية الطلاء ) التلكير(

## Slide 9: خواص وطبيعة المادة الغذائية المعلبة درجة الحموضة الـ pH
يمكن اعتبار جميع المواد الغذائية المعبأة )الكونسروة( التي تقل درجة حموضتها عن pH =7 مخرشةً، وتأتي هذه الحموضة إما من المركبات الطبيعية للخضار والفواكه، أو من المواد التي تحسن الطعم أو تزيد زمن الحفظ
الحموض الطبيعية الموجودة ضمن الغذاء مثل حمض المالييك، الليمون، الطرطريك تعمل على تشكيل معقدات عند تفاعلها مع القصدير مما يسبب زيادة في معدل التآكل

## Slide 10: درجة الحموضة الـ pH
وتيرة التآكل
عالية عند pH = 45،
ومتوسطة عند pH = 5
ومنخفضة في حال pH > 5

## Slide 11: النترات
تلعب النترات دوراً هاماً في تسريع عملية التآكل
  كونسروة السبانخ والفاصولياء الخضراء
  الشرابات التي أساسها البرتقال
  المياه الحافظة للجبن ومشتقاته
وتتعلق سرعة التآكل بمقدار النترات
كل جزء من النترات يمكن أن يحل 7.6 جزء من القصدير

## Slide 12: خواص وطبيعة المادة الغذائية المعلبة
الأوكسجين
  وجود الأوكسجين في الوسط فإن القصدير يلعب دور الكاتود بينما الحديد يشكل الأنود
المواد الملونة
المركبات الكبريتية
يمكن استخدام غاز ثاني أوكسيد الكبريت، عند تصنيع بعض المنتجات الغذائية وفي حال بقاء آثار ولو قليلة منه في العلبة فإنها تعمل على زيادة التآكل
الملح، الكرميل، حمض الهيدروسيانيك و ثلاثي ميتيل أمين

## Slide 13: شروط التخزين
درجة حرارة و زمن التخزين
يتسارع التآكل بارتفاع الحرارة
كلما زادت درجة الحرارة بمقدار 10 OC تزداد معها وتيرة التآكل بمقدار الضعف.
تخزن الكونسروة لمدة سنة في درجة حرارة 20 OC
ستة شهور في درجة 30 OC
تصبح ثلاثة في الدرجة 40 OC.

## Slide 14: أنواع الطلاء )اللكر( وتقنيات التلكير
أهم الخواص الواجب توفرها في الطلاء Lacquer
عدم احتواء الطلاء على أي عنصر ضار بالصحة.
أن لا يكون له أي أثر سلبي على اللون، الطعم،...،
أن لا يتأثر بالمواد الغذائية أيضاً وعلى سبيل المثال يجب أن لا ينحل الطلاء في الزيت المستخدم في علب الكونسروة التي تحتوي على السمك والطعام الجاهز وأمثالها.
أن يتحمل الحرارة أثناء التعقيم، وأن لا يلين، ويتحمل شروط التخزين.

## Slide 15
يجب أن يلتصق بشكل جيد بجدار العلبة وألا يتساقط بعدها.
أن يكون متحملاً للصدمات بحيث يلتوي مع جدار العلبة عند التأثير عليها بدون أن يتصدع أو ينحل.
أن يكون مقاوم لعمليات التقشير خلال لحم العلب من الجانب.
أن يكون اقتصادياً من حيث التكلفة، ومن السهل الحصول عليه وخالياً من المعادن الثقيلة، وعلى الأخص الرصاص، والكادميوم والانتموان والزرنيخ والزئبق.

## Slide 16: أنواع الطلاء
.(1) طلاء الزيوت الصمغية )الراتنجات ( Oleo resin
.(2)طلاء ايبوكسي فينولات Epoxy Phenolic
.(3) طلاء الفينولات Phenolic
.(4) طلاء الفينيل Vinyl
.(5) طلاء الأكريليك Acrylic
.(6) طلاء ايبوكسي استيرات Epoxy-ester
.(7) طلاء الألكيدات Alkyd resins
.(8) طلاء الأيبوكسي أمين )ايبوكسي يوريا، ايبوكسي ريزين مع أمينو ريزين، أو اليوريا أو الميلامين ( Epoxy amine
.(9) طلاء البوليسترPolyester

## Slide 17
يمكن أن يضاف ZnO للكر الأوليورزين لزيادة تحمله ومقاومته لعنصر الـ S، الموجود في تركيب بعض المواد الغذائية، ويسمى الطلاء المقاوم لعنصر الكبريت عادة بـ “ C- Lac  SR –Lac” وهي اختصار من:
Corn –lacquer, Sulfur –resistance
يمكن طلاء العلب ببطانة بيضاء تكون على الأغلب أوكسيد التيتانيوم TiO2 كطلاء أساسي تتم الطباعة عليه باستخدام تقنية الأوفسيت Offset” "بعد ذلك يتم إضافة طلاء التثبيت كطلاء الألكيد، أو الأيبوكسي أو الأكريلات، وبعدها يتم صقلها وتجفيفها وتثبيتها، عن طريق شيها بالفرن بدرجة حرارة مناسبة لذلك .

## Slide 18: تقنية الطلاء
تتم عملية الطلاء بواسطة البثق باستخدام فرد بخ أو بواسطة آلة دهان عادية.
وتعتبر عملية الطلاء بواسطة البخ )البثق( الأفضل مقارنة بطريقة الدهان العادية، كون عدد المسامات فيها أقل وذات جودة أعلى.
تعتبر لزوجة الطلاء ذات أهمية كبيرة خلال عملية البخ
ولكل لكر مذيب خاص به بحيث يخلط معه بكمية مناسبة للحصول على اللزوجة المناسبة.

## Slide 19: تقنية الطلاء
سماكة الطلاء ذات أهمية كبيرة.
يتم التلكير ضمن المجال التالي 36 g / m2
وبعد عملية تلكير العلب يتم الإسراع بتجفيفه بوضع العلب في الفرن
وتتعلق درجة حرارة الفرن، وزمن الشواء بنوع الطلاء وعلى الأغلب تتراوح الحرارة بين 150220 OC، وعملياً تكون حوالي 180 OC، ويفضل أن لا تزيد درجة الحرارة عن 215 OC، كي لا يذوب القصدير، إذا كانت مطلية به، حيث أن درجة انصهار القصدير هي بحدود 221 OC

## Slide 20: أهم اختبارات جودة الطلاء
المظهر الخارجي: بحيث تكون طبقة الطلاء )الورنيش( جافة، مرنة، شفافة، خالية من الخدوش والنقر، ويجب أن يحتفظ الطلاء بخواصه إذا ما ترك في عبواته الأصلية المحكمة القفل، وفي درجة الحرارة العادية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت تسلمه.
المقاومة للصدمات: يجب أن يجتاز الفيلم )الغشاء الجاف( اختبار المقاومة للصدمات بإسقاط ثقل عليه زنة 900 g من ارتفاع 60 cm سقوطا حراً .

## Slide 21
المرونة والالتصاق: وينفذ هذا الاختبار بثني الصفيح المتوضعة فوقه طبقة الطلاء الجافة حول قضيب معدني قطره 6 cm وطبقة اللكر أو الطلاء ذات النوعية الجيدة يجب أن لا تتلف أو تتأثر بهذا الاختبار.
المقاومة للقلويات: لا يجوز أن يتأثر أو يتلف الفيلم الجاف عند وضعه في محلول 10 % NaOH لمدة 7 أيام في درجة حرارة الغرفة.
المقاومة لمحلول ملحي: لا يجوز أن يتأثر أو يتلف الفيلم الجاف عند وضعه في محلول 20 % NaCL لمدة 7 أيام في درجة حرارة الغرفة.
المقاومة للحموضة: لا يجوز أن يتأثر أو يتلف الفيلم الجاف عند وضعه في إحدى المحاليل التالية: 5 % H2SO4 ، 10 % CH3COOH، محلول حمض الليمون )الستريك (% 10، كل على حدى لمدة 7 أيام في درجة حرارة الغرفة.

## Slide 22
المقاومة للبروتينات: لا يجوز أن يتأثر الفيلم الجاف أو طبقة الصفيح عند وضعه في محلول يحتوي 20 % كازئين لمدة 7 أيام في درجة حرارة الغرفة.
محتوى اللكر من الرطوبة: يجب أن لا تزيد نسبة الرطوبة في اللكر عن %0.5 .
المقاومة لعملية التعقيم: وينفذ هذا الاختبار كما يلي: تملأ العبوة بمحلول مؤلف من:
)ماء مقطر +2% حمض الطرطريك + 3 % ملح طعام+3 % حمض خل(
ثم تغلق العلبة بإحكام وتخضع للتعقيم بدرجة حرارة 120 ± 2 OC لمدة 50 دقيقة، بعد الانتهاء وفتح العبوة يجب أن يبقى المحلول صافياً ونقياً وشفافاً وخالياً من أية رواسب أوتعكر، وعدم حدوث أية تغيرات بالمقارنة مع محلول شاهد لم تجرى عليه عملية التعقيم.

## Slide 23: صفائح التنك غير المقصدرة (TFS) Tin free steel
تنك غير مقصدر
تنك مطلي الكتروستاتيكياً بالكروم:Electrolytic chrome coated steel “ECCS“

## Slide 24: أهم المزايا
يمكن إنتاج هذا النوع من الصفيح إما على شكل المرآة مصقول ولماع، وإما كامد بدون بريق، ولابد من استخدام الطلاء في تغطية السطح، وإلا فإن عملية التآكل تتسارع خلال وقت قصير، وينطلق الهيدروجين
إن صفيح الـ TFS، يتماسك مع الطلاء بشكل جيد، يمنع تآكله ومن تأثير المركبات الحاوية على الكبريت
إن صفائح الـ TFS المطلية بالكروم تتميز بخمولها ومقاومتها الكيميائية بشكل قليل تجاه الحموض، وبشكل مرتفع تجاه الأسس.

## Slide 25: أهم المساوئ
(1). إن عملية اللحام تسبب مشاكل عند صنع جسم العلب، ولهذا لا بد من تكنولوجيا تناسب هذا النوع من العلب، لهذا فإن جسم العلب لا يصنع بالشد.
(2). إن عملية الترقيق أو السحب العنيف لصفائح الـ TFS ، يمكن من صنع أغطية وأرضيات للقوارير والعلب التي يوضع بها البيرة والمشروبات، وبعض أنواع الكونسروة، لكنها تعتبر غير مناسبة في الفواكه الحامضية.
(3). إن عملية لحام العلب من أطرافها يؤدي إلى لصقها أو لحامها من أحد أطرافها بعرض 5mm، عن طريق وضع شريط بلاستيكي لاصق، ويسخن هذا الشريط حتى الدرجة 260 OC، حيث يتم تقسيته وتصلبه.

## Slide 26: صفائح الألمنيوم
0.05 % Cu,
0.05 % Ti,
0.4 % Fe,
0.3 % Si
0.07 % Zn,
بقابليته للسحب والتشكيل في كلا الحالتين الساخنة أو الباردة
ويمكن الطباعة على سطحه وتلبيسه باللكر
يتميز بأنه غير سام، وعديم الطعم والرائحة

## Slide 27: الميزات
خفة الوزن.
سهولة إعطاء الشكل والتشكيل بجودة عالية لما يتمتع به من الطراوة، وقابلية القولبة.
صفائح الألمنيوم التي تزيد سماكتها عن 20 µm تتمتع بشكل قاطع بعدم نفاذيتها للزيت والمواد ذات النكهة.
غير قابل للصدأ، ومقاوم جيد للعوامل الجوية.
غير سام.
يعكس % 90 من الأشعة المنتشرة والساقطة على سطحه البراق

## Slide 28
جيد التوصيل الحراري، كما وتمكن العلب أيضاً من إعادة الشواء أو إمكانية الانحلال للمواد المجمدة في داخلها.
يمكن استخدامه بسهولة في الأفران الغازية، والكهربائية، كون درجة انصهاره حوالي 660 OC.
يمكن إعادة تصنيعه من جديد.
يمكن الطباعة على سطحه بسهولة.
سهولة فتح أشرطة الأغطية المصنعة من رقائق الألمنيوم، وبدون مشاكل.

## Slide 29: المساوىء
إذا انخفضت سماكة الصفيح عن 20µm و بدون طلاء أو تلبيس )تبطين( رقائقه، فإن هذا الصفيح سرعان ما يتشكل بداخله المسامات، ولهذا يعتبر غير مناسب للأغذية الحساسة للبخار والأكسجين.
ذو حساسية إلى سوية معينة لعملية التآكل حيث يتأثر بالأحماض والمحاليل الملحية إذا لم يحتوي في تركيبه على Mn , MnO، فالألمنيوم الحقيقي عند تماسه مع الهواء يتشكل طبقة من أوكسيد الألمنيوم التي تعمل على حمايته من العوامل الجوية، ولكن نقصان الأوكسجين أو غيابه يسرع من زوال هذه الطبقة، وبالتالي تنقص مقاومة جسم الألمنيوم الذي يتوضع تحته.

## Slide 30
مقاومته للضغوط الداخلية تعتبر قليلة، ولهذا يجب زيادة سماكة العلب المصنعة من الألمنيوم الصافي، بمقدار 0.25 0.30 % مقارنة بالتنك الفولاذي المقصدر.
تم تطوير وإنتاج بعض السبائك المقاومة إلى درجة كبيرة للتآكل
سبيكة (AL, Cu, Mg)
(AL, Mn)
(AL-Mg-I)
(AL, Mg-Si-I)

## Slide 31
لا يمكن تسخين الأغذية بعلب الألمنيوم إلى السوية الكافية في أفران الميكرويف. ولكن في الآونة الأخيرة تم تطوير أوعية مناسبة لعملية الشواء والتسخين، لهذا النوع من الأفران، حيث تم تغطية صواني وأوعية الألمنيوم بطبقة من مادة عضوية تعمل هذه المادة على امتصاص الطاقة بشكل جيد من الميكرويف، إضافة إلى أن الطبقة المغلفة لسطح الصواني تمنع من التصاق الطعام بها أيضاً، ومن المواد المستخدمة لتغطية سطح الألمنيوم لجعله مناسباُ للتسخين في الميكرويف )مركب الايبوكسي فينيل(.
إن رقائق الألمنيوم لا يمكن لحمها مع بعضها بعمليات التسخين، كما هو الحال في صفيح التنك العادي.

## Slide 32: صناعة رقائق وأشرطة الألمنيوم
تصنع رقائق الألمنيوم بسماكة قدرها 7 20 µm
في أغلفة الجبنة الذائبة بسماكة قدرها 915 µm
كبسولات قوارير الحليب تكون بسماكة 4065 µm
المرطبانات الصغيرة والمخصصة لتعبئة الأغذية الجاهزة والمجمدة بسماكة قدرها ما بين 80150 µm
وفي الحالة التي تقل فيها السماكة عن 20 µmيزداد معدل وجود المسامات في الصفيح ، وبالتالي تزداد نفاذية بخار الماء والغاز، وتقل خصائص الحماية له.

## Slide 33: رقائق الألمنيوم المغطاة بالبوليميرات
هي عبارة عن رقائق البلاستيك المغطاة بالألمنيوم
يمكن استخدام طلاء نترو السللوز،
أو لكر الـPVC بمعدل 12 g / m2
أو بطبقة من بوليمير الفينيل بمعدل أقصاه 20 g /m2،
يمكن استخدام معلق أساسه الـ PVDC،
أو ايبوكسي فينول، وكذلك الفينيل.

## Slide 34: صفائح الألمنيوم المغطاة بطبقة من الـPP
صفائح الألمنيوم سماكتها 0.10.15 mm، يتم تغطيتها بطبقة من البولي بروبيلينPP بسماكة قدرها 0.030.08 mm، تفيد هذه العملية في رفع قيمة مقاومتها لعملية الشد لدى المصنعين، وكذلك تحسين خاصية الشد العنيف لشرائط الألمنيوم.

## Slide 35: صفائح التنك الملبسة بالألمنيوم
عبارة عن تقنية حديثة يتم فيها تغطية صفيح الفولاذ بطبقة رقيقة جداً من رذاذ الألمنيوم الذي ينتقل بتطبيق ضغط تفريغ مرتفع، حيث ينتقل هذا الرذاذ إلى سطح الفولاذ حيث يغطى بطبقة سماكتها حوالي: 0.76 μm