## Slide 1: GDM 302 Temel İşlemler II Ekstraksiyon 3 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
AŞAMA SAYISININ HESAPLANMASI
EKSTRAKSİYON SİSTEMİNİN ÜÇGEN DİYAGRAM İLE TANIMI

## Slide 3: Örnek 7.1
Çözgen olarak hekzan kullanılmak suretiyle, soya fasulyesinden, zıt akış ilkesine göre çalışan çok aşamalı bir sistemde yağ ekstrakte edilecektir.
Soyanın yağ içeriği % 17 dir.

## Slide 4
Ekstraksiyon sonunda elde edilecek ekstraktta yağ içeriğinin % 38'e ulaşması ve böylece ham maddedeki yağın % 90'ının ekstrakte edilmiş olması öngörülmektedir.
Her aşamada dengeye erişildiği ve inertin, ağırlığının % 45’i kadar çözelti (çözünen + yağ) tuttuğu varsayılarak, ekstraktörde gerekli bulunan aşama sayısını hesaplayınız.

## Slide 5: Çözüm
Çok Aşamalı Ekstraksyon
100 kg Soya
83 kg Küspe
17 Kg yağ
60.61 kg Çözgen (Hekzan)
40.26 kg Ekstrakt
15.3 kg yağ (%38)
24.96 kg Çözgen
Soya küspesi (83 kg)
Çözelti (37.35 kg)
35.65 kg Çözgen
1.7 kg yağ

## Slide 6
GENEL KÜTLE DENKLİĞİ :
Kütle denkliğinin dayandırılacağı baz : 100 kg soya fasulyesi

## Slide 7
AŞAMALARIN YAĞ (ÇÖZÜNEN) DENKLİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ
1) 1 No'lu aşamada yağ denkliği :
Amaçlanan oranda yağ içeren (% 38) son ekstraktın, artık sistem dışına alındığı aşama olan 1 No'lu aşamaya giren ve çıkan yağ kütlesi ve buna bağlı olarak, yağ denkliği eşitliğinin oluşturulma yöntemi, aşağıda gösterilmiştir.

## Slide 8
Giren yağ kütlesi :
Sisteme giren yağ kütlesi aşağıda belirtilen iki unsurdan oluşmaktadır :
100 kg soyanın (hammaddenin) içerdiği % 17 oranındaki yağ : 100 (0.17) = 17 kg
2 No'lu aşamadan 1 No'lu aşamaya gelen 60.61 kg ara ekstraktın beraberinde taşıdığı yağ.
Eğer ikinci aşamadan gelen bu ara çözeltinin yağ oranı Y2 ile simgelenirse, bu yolla giren yağ : 60.61 (Y2)'dir.

## Slide 9
1
2
n
Rafinat
Çözgen
Ekstrakt
Yağ: %38
Soya 100 kg
Yağ: %17
Y1=0,38
X1=0,38
Y2=??
X2=??
1
Ekstrakt=40,26 kg
Yağ: %38
Soya 100 kg
Yağ: %17
Y1=0,38
X1=0,38
Y2=??
Ç=63,61 kg
R=120,35 kg
Rafinatta çözelti miktarı =37,35 kg

## Slide 10
Çıkan yağ kütlesi :
Sistemden çıkan yağ kütlesi aşağıda belirtilen iki unsurdan oluşmaktadır:
1 No'lu aşamadaki soya fasulyesinin, yağ dışında kalan 83 kg tutarındaki inertin, ağırlığının % 45'ine eşit (37.35 kg) miktarda beraberinde tuttuğu çözeltinin yağ içeriği : 37.35 (0.38) = 14.19 kg

## Slide 11
1 No'lu aşamayı terkeden 40.26 kg ekstraktın beraberinde taşıdığı yağ : 40.26 (0.38) = 15.3 kg
Belirlenen bu dengelere göre 1 No’lu aşamadaki yağ denkliği aşağıdaki eşitlikle tanımlanır. Eşitlik Y2 için çözülür.
100 (0.17) + 60.61 (Y2) = 37.35 (0.38) + 40.26 (0.38)
60.61 (Y2) = 29.49-17 ve Y2=0.206

## Slide 12
Böylece 2 No’lu aşamadan gelen 60.61 kg ekstraktın yağ oranının % 20.6 düzeyinde olduğu saptanmış bulunmaktadır.
Her aşamada üst ve alt akış arasında denge oluşması temel ilke olduğuna göre, 2 No’lu aşamada alt akışta yağ oranının X2=0.206 olması, yanı Y2=X2=0.206 olması gerekmektedir.

## Slide 13
2) 2 No’lu aşamada yağ denkliği
2 No’lu aşamayı terk eden çözeltide (ara ekstraktta) ve geride kalan alt akıştaki oranlarının Y2=X2=0.206 olduğu gerçeğinden hareketle ve yukarıda 1 No’lu aşama için yapılan işlemlerde güdülen aynı ilkelere uyularak, 2 Nolu aşamadaki yağ denkliği aşağıdaki gibi belirlenir.

## Slide 14
Giren yağ kütlesi :
İkinci aşamaya giren yağ kütlesi aşağıda belirtilen iki unsurdan oluşmaktadır
Birinci aşama sonunda inertin tuttuğu 37.35 kg çözeltiyle taşınan yağ 37.35 (0.38) = 14.19 kg
Üçüncü aşamadan gelen 60.61 kg çözeltinin (ara ekstraktın) beraberinde taşıdığı yağ : 60.61 (Y3)

## Slide 15
Çıkan yağ kütlesi :
ikinci aşamadan çıkan yağ kütlesi aşağıda değinilen iki unsurdan oluşmaktadır.
İkinci aşamadaki 83 kg inertin tuttuğu 37.35 kg çözeltinin beraberinde taşıdığı yağ : 37.35 (0.206) = 7.69 kg
İkinci aşamayı terkeden 60.61 kg çözeltinin beraberinde taşıdığı yağ 60.61 (0.206) = 12.48 kg

## Slide 16
Belirlenen bu değerlere göre 2 No'lu aşamadaki yağ denkliği, aşağıdaki eşitlikle tanımlanır.
Eşitlik Y3 için çözülür.
37.35 (0.38) + 60.61 (Y3) = 37.35 (0.206) + 60.61 (0.206)
60.61 Y3 = 5.98 ve Y3 = 0.0987,
nihayet Y3 = X3 = 0.0987

## Slide 17
3) 3 No'lu aşamada yağ denkliği
Yukarıda, birinci ve ikinci aşamalar için yağ denkliğinin nasıl analiz edildiği, ayrıntılarla gösterilmiştir.
Aynı yol izlenerek 3., 4., 5., vb aşamalar için yağ denkliği eşitlikleri düzenlenebilir.
Aşağıda, 3 No'lu aşamaya ilişkin yağ denkliği eşitliği, artık ayrıntıya girilmeden verilmiş ve eşitlik Y4 için çözülmüştür.

## Slide 18
Y3 = X3 = 0.0987 olduğu göz önünde bulundurularak :
37.35 (0.206) + 60.61 (Y4) = 60.61 (0.0987) + 37.35 (0.0987)
60.61 (Y4) = 9.6686 -7.25 Y4 = 0.032
ve Y4 = X4 = 0.032
Aynı şekilde, 4., 5., ve diğer aşamalardaki yağ denklikleri analizleri de yapılabilir.

## Slide 19
Ancak, bunlara gerek kalıp kalmayacağı kararı, aşağıda "sonucun değerlendirilmesi" başlığı altında yapılacak irdeleme sonucuna göre belirlenmelidir.
Sonucun değerlendirilmesi
örnekte, ekstraksiyon sonunda materyalde bulunan yağın % 90'ının kazanılacağı, % 10'unun rafinatta kalabileceği öngörülmüştü.

## Slide 20
Buna göre, son alt akışta 17 (0.1) = 1.7 kg yağ kalabilecek demektir.
Alt akışın beraberinde bulundurduğu çözeltinin 37.35 kg olduğu yukarıdaki hesaplamalarda ortaya konmuştu.
Buna göre, son alt akışın beraberinde taşıdığı çözeltideki yağ oranının, (1.7 / 37.35) = 0.0455 düzeyine düşmüş olmasının hedeflendiği anlaşılmaktadır.

## Slide 21
Yukarıdaki hesaplamalar 3. aşama sonunda Y3 = X3 = 0.0987 düzeyinde bulunduğunu ortaya koymuştur.
Halbuki, hedef X = 0.0455 olmasıdır.
Buna göre, 3. aşamada buna henüz ulaşılamamıştır.
Buna karşın, 4. aşama sonunda Y4 = X4 = 0.032'ye ulaşılmış olduğu hesaplandığından, hedefin de altına inildiği görülmektedir.
Buna göre ekstraksiyonun 4 aşamalı bir işlem olarak yürütülmesi yeterli bulunmakta olduğu sonucuna ulaşılır.

## Slide 22
EKSTRAKSİYON SİSTEMİNİN ÜÇGEN DİYAGRAM İLE TANIMI

## Slide 23: Örnek 7.2
Bir işletmede, 500 kg/h soya işlenerek yağ üretilen bir zıt akış ekstraksiyon sistemi kullanılmaktadır. Ekstraksiyon sistemi, % 18 yağ içeren soyadan, % 40 yağ içeren 200 kg/h ekstrakt elde edilebilecek niteliklerde tasarlanmıştır.
Eğer, soyanın inert unsurları, ağırlığının % 50'si kadar ekstrakt (çözgen + yağ) tutuyorsa;

## Slide 24
a) birinci aşamadaki alt akışın bileşimini ve;
b) birinci aşamaya giren ara ekstraktın yağ içeriğini hesaplayınız.
Çözüm
Örnekteki ekstraksiyonda yararlanılan ekstraksiyon sistemi, Şekil 7.8'de blok diyagram olarak gösterilmiştir.
Çözüm aşamaları ise aşağıda sıra ile verilmiştir.

## Slide 26
Yağa (çözünene) dayalı kütle denkliği
500 (0.18) + Ç (Xçy) = 200 (0.4) + R (Xry) (a)
2. İnerte dayalı kütle denkliği :
500 (0.82) = R (Xri) (b)
3. Birinci aşamadaki alt akış miktarı (R) aşağıda verildiği gibi hesaplanır.
R = (500 x 0.82) + (500 x 0.82) 0.5
R = 615 kg/h

## Slide 27
Alt akışın saptanmış olan bu değeri, (R = 615 kg/h) yukarıda verilmiş bulunan (b) eşitliğine yerleştirilerek, alt akıştaki inertin kütle kesri (Xri) hesaplanır.
500 (0.82) = 615 (Xri)
Xri = 0.667, yani; Xri = % 66.7 5.

## Slide 28
Örnekte elde edilecek ekstraktın % 40 yağ içermesinin öngörüldüğü belirtilmişti.
Ayrıca yukarıda verilmiş olan çözümün 4. aşamasında, alt akıştaki inert unsurunun % 66.7 düzeyinde bulunduğu hesaplanmıştı.
Bu iki temel değer, ekstraksiyon işlemini yansıtan üçgen diyagrama yerleştirilerek alt akıştaki çözünen ve çözgenin kütle kesirleri belirlenebilir.
Bunun nasıl gerçekleştirildiği, çözümün aşağıda verilen 6. aşamasında gösterilmiştir.

## Slide 29
Alt akıştaki çözgen ve çözünenin kütle kesirlerini belirleyebilmek amacıyla, örnekte tanımlanmış ektraksiyon işlemini yansıtan üçgen diyagram, şekil 7.9'da gösterilmiştir.
1. Aşama
F, Materyal (Katı)
500 kg
%18 yağ
R, Rafinat
615 kg
Xri = % 66.7 5
Xrs=?
Xry=?
Ç, Çözgen
Xçy=?
E, Ekstrakt
200 kg
%40 yağ

## Slide 30
Bu diyagram üzerinde % 40 çözünen ve % 60 çözgen karışımını temsil eden AC kenarı üzerindeki E noktası işaretlenir.

## Slide 31
E noktası ile, üçgenin B köşesini (% 100 inert) birleştiren BE doğrusu çizilir.
Ayrıca % 66.7 inerti temsil eden, hipotenüse paralel KL doğrusu çizilir.

## Slide 32
BE ve KL doğrularının kesişme noktası (M), birinci aşamadaki alt akışın bileşimini temsil etmektedir.

## Slide 33
Diyagramdan, alt akışın bileşim ögelerinin kütle kesirleri okunur.
Bu değerler aşağıda verildiği gibi saptanmıştır.
İnert (Xri) : % 66.7
Çözgen (Xrs) : % 20.0
Çözünen (Xry) : % 13.3., (0.133)

## Slide 34
Ekstraksiyonun birinci aşaması için çözgene dayalı kütle denkliği eşitliği düzenlenir. Bu aşamadaki çözgen akışı şekil 7.10'da gösterilmiş
F, Materyal (Katı)
R, Rafinat
Xfs=0
500 kg
Xrs
615 kg
Şekil 7.10 Örnek 7.2’ye ilişkin çözgen akışı
Ç, Çözgen
E, Ekstrakt
Xes=0.6
200 kg
Xçs

## Slide 35
ve çözgene dayalı kütle denkliği eşitliği aşağıda (c eşitliği) verilmiştir.
F (0) + Ç (Xçs) = 200 (0.6) + 615 (0.2) (c)
Ç (Xçs) = 120 + 123, ve Ç (Xçs) = 243 kg/h
Yukarıda hesaplanmış olan R = 615 kg/h ve Xry = 0.133 değerleri, ekstraksiyonun yağa dayalı kütle denkliğini tanımlayan ve yukarıda verilmiş bulunan (a) eşitliğine yerleştirilerek birinci aşamaya ilişkin Ç (Xçy) değeri hesaplanır.

## Slide 36
500 (0.18) + Ç (Xçy) = 200 (0.4) + 615 (0.133)
Ç (Xçy) = 71.8 kg/h
Şekil 7.10 temel alınarak toplam kütle denkliği eşitliği düzenlenir.
500 + Ç = 200 + 615
Ç = 315 kg/h

## Slide 37
Buradan birinci aşamaya giren çözgenin yağ içeriği (yağ kütlesel kesri) (Xçy) hesaplanır.
315 (Xçy) = 71.8
Xçy = 0.228, veya; Xçy = % 22.8