## Slide 1: GDM 302 Temel İşlemler II Buharlaştırma 2 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
5.3 KAYNAMA NOKTASI YÜKSELTİSİ
5.6 EVAPORATÖRLER TİPLERİ
Açık evaporatörler
Kısa Borulu Evaporatörler
Tırmanan film evaporatörler

## Slide 3: Örnek 5.4
Sodyum klorür çözeltisinin buhar basıncına eşdeğer düzeyde buhar basıncı gösteren sıvı bir gıda, evaporatörde 30 kPa basınç altında, %10'dan %25 çözünmüş kuru madde içeriğine kadar konsantre edilmektedir.

## Slide 4
Bu sıvı gıdanın konsantrasyondan önceki ve sonraki kaynama noktası sıcaklıkların, Dühring grafiği yardımıyla saptayınız.

## Slide 5: Çözüm
Sodyum klorüre ilişkin Dühring grafiğinden yararlanabilmek için öncelikle, 30 kPa basınç altında suyun kaynama noktasının saptanması gerekir.
Buhar tablosundan yararlanılarak ve interpolasyon uygulanarak, 30 kPa basınç altında suyun kaynama noktasının 69°C olduğu saptanmıştır.

## Slide 6
Dühring grafiğinde, %10 ve %25 sodyum klorür çözeltilerini temsil eden eğrilerle, apsisteki 69°C'ye ait dikin kesiştiği noktaların ordinattaki sıcaklık değerleri karşıtları saptanınca;

## Slide 7
%10 çözünmüş kuru madde içeren (başlangıç) gıdanın, T =71°C
%25 çözünmüş kuru madde içeren (sonraki) gıdanın, T = 76°C

## Slide 8
Bu şekilde saptanan kaynama noktası, kuşkusuz sadece söz konusu basınç için geçerlidir.
Diğer basınçlardaki kaynama noktası sıcaklıkları, aynı yolla saptanır.
Bir evaporatörde konsantre edilmekte olan sıvının yüzeyi, o evaporatörde hakim olan mutlak basınç altında olduğundan, kaynama noktası örnekte yapıldığı gibi bu basınç dikkate alınarak hesaplanır.

## Slide 9
Ancak, evaporatördeki sıvının alt katmanlarındaki basınç, evaporatördeki basınçtan biraz daha yüksek olabilir.
Nitekim uzun borulu evaporatörlerde olduğu gibi konsantre edilmekte olan sıvı, basınç açısından göz ardı edilemeyecek bir derinlik oluşturabilmektedir.

## Slide 10
Bu durumda sıvının en altındaki basınç, evaporatördeki mutlak basınç ile, sıvı sütununun oluşturduğu basıncın toplamına eşittir.
Bu nedenle, alt katmandaki kaynama noktasının, bu ek basıncın dikkate alınmasıyla hesaplanması gerekmektedir.

## Slide 11: Örnek 5.5
Çok etkili tubular bir evaporatörün ikinci etkisinde, çözünmüş kuru madde içeriği %30 düzeyinde bulunan yoğunluğu, ρ=1130 kg/m3 olan elma suyu konsantresinin konsantrasyonuna devam edilmektedir.
Bu etkide 31 kPa mutlak basınç (vakum = 70.3 kPa) hakimdir.

## Slide 12
Elma suyu konsantresi borusal evaporatörde 1.5 m yüksekliğinde bir kolon oluşturmaktadır.
Bu verilere göre kolonun en altındaki noktada başlangıç kaynama sıcaklığını hesaplayınız.
Bu örnekte elma suyundaki çözünmüş maddelerin tümünün, glukoz + fruktozdan oluşan indirgen şeker olduğu varsayılmış ve bu nedenle Mw = 180 alınmıştır.

## Slide 13: Çözüm
Öncelikle daha önce açıklanan eşitliklerden yararlanılarak, %30 kuru madde içeren elma suyu konsantresinin kaynama noktası yükseltisi hesaplanır:
ΔTk = kb M

## Slide 14
İkinci aşama olarak, 1.5 m sıvı sütununun en altındaki basıncın hesaplanması gerekmektedir, Su basınç, evaporatördeki mutlak basınçla (31 kPa), 1.5 m sıvı kolonunun oluşturduğu basıncın toplamına eşittir.
Sıvı sütununun oluşturduğu basınç, aşağıdaki eşitlikle hesaplanabilir.

## Slide 15
P = Pe + ρ g h
Burada:
P: Toplam basınç, Pa
Pe: Evaporatör basıncı, Pa
ρ : Sıvının yoğunluğu, kg/m3
g: Yer çekimi ivmesi, 9.81 m/s2
h: Sıvı kolununun yüksekliği, m

## Slide 16
Veriler açıklanan eşitliğe yerleştirilince:
P = (1130 kg/m3) (9.81 m/s2) (1.5 m)
P = 16628 kg/m s2 = 16.6 kPa
Toplam basınç, P = 31 + 16.6 = 47.6 kPa

## Slide 17
Son aşama olarak, buhar tablosundan yararlanılarak 47.6 kPa mutlak basınç altında suyun kaynama sıcaklığı saptanır.
İnterpolasyon uygulanarak bu sıcaklığın yaklaşık:
Tks = 80.5°C olduğu saptanmıştır.
Buna, 1.24°C kaynama noktası yükseltisi eklenince
Tka = 80.5 + 1.24 = 81.74°C olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

## Slide 18
Kaynama noktasının belirlenmesi, birçok açılardan önemlidir ve gereklidir.
Öncelikle evaporatör hesaplamaları ve buna dayanarak evaporatör dizaynı için bu değerin bilinmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kaynama noktası yükseldikçe, konsantre edilmekte olan sıvının ve ısı transfer duvarının öbür tarafındaki buharın sıcaklıkları arasındaki fark (ΔT) azalacaktır

## Slide 19
Bunun sonucunda buhar-ürün arasındaki ısı transfer hızı yavaşlayacaktır.
Hatırlanmalıdır ki ısı transferinin itici gücü, ΔT sıcaklık farkıdır.

## Slide 20
5.6 EVAPORATÖRLER TİPLERİ

## Slide 21
İstenen her koşulu birlikte sağlayabilen ve her türlü gıdanın konsantrasyonunda kullanılmaya uygun bir evaporatör bulunması söz konusu olmadığından, gıda endüstrisinde farklı amaçlarla kullanılmaya uygun çeşitli evaporatörler geliştirilmiştir.
Bu evaporatörler, çeşitli açılardan gruplandırılmaktadır.

## Slide 22
Evaporatör
Sıcaklık
Isı değiştirici
sıvının hareketinin
Düşük
Yüksek
Plakalı
Borusal
Termal
Zorlamalı
Uzun
Kısa
İnen film
Tırmanan film
Tırmanan inen film

## Slide 23
Örneğin, evaporasyonda uygulanan sıcaklığa göre; "düşük sıcaklık" ve "yüksek sıcaklık" evaporatörleri gibi farklı gruplara ayrılmaktadır.
Evaporatörün ısı değiştirici ünitesinin niteliklerine göre "borusal" (tubular) evaporatörler ve "plakalı evaporatörler" olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu sınıfların bazılarına, alt sınıflandırmaların uygulandığı görülmektedir.

## Slide 24
Örneğin; borusal evaporatörler, "uzun borulu" ve "kısa borulu" evaporatörler olarak ya da "dikey borulu inen film evaporatörler" veya "dikey borulu tırmanan film evaporatörler" olarak alt gruplara bölünmektedir.
Diğer taraftan konsantre edilen sıvının hareketinin niteliği bakımından "termal sirkülasyonlu" (doğal sirkülasyonlu) veya "zorlamalı sirkülasyonlu" evaporatörler olarak sınıflandırıldığı görülmektedir.

## Slide 25
Bunun dışında, farklı açılardan diğer sınıflandırmalarla da karşılaşılabilmektedir.
Aşağıda belli bir sınıflandırma ilkesine dayanmaksızın başlıca evaporatör tiplerine kısaca değinilmiştir.

## Slide 26: Açık evaporatörler
Kazan tipi evaporatörler de denen bu tip evaporatörler, bu alanda kullanılan en basit gereçler olup, içindeki sıvının direkt alevle ya da buhar gömleği, ya da bir buhar serpantini ile ısıtıldığı, atmosfere açık büyük bir kazandan ibarettir.

## Slide 27
Evaporasyon hızı düşük olduğundan bu evaporatörler, termal ekonomi açısından en zayıf araçlardır.

## Slide 28
Bunların en önemli avantajı, düşük kapasiteli bir ünite olarak kullanılmaya uygun olmalarıdır.
Bu nedenle bunlarda, küçük partiler halinde hazırlanması tercih edilen reçel, marmelat ve sos gibi ürünlerin üretiminde yararlanılmaktadır.
Aslında bu araçların evaporatör olarak değil, pişirme veya kaynatma kazanı olarak isimlendirilmesi daha yaygındır.

## Slide 29: Kısa Borulu Evaporatörler
"Robert Evaporatörü" veya doğrudan "Kalandria" (Calandria) olarak anılan bu evaporatörler, bu alanda geliştirilmiş ilk, yani en eski evaporatörlerdir.
Bunlar gıda endüstrisinin bazı dallarında hala başarı ile kullanılmaktadırlar.
Örneğin günümüzde şeker endüstrisinde beş etkili Robert evaporatör sistemlerinden yararlanılmaktadır.

## Slide 31
Bu evaporatörler, paslanmaz çelikten yapılmış silindirik dik bir gövdeden oluşmaktadırlar.
Silindirik gövdenin alt yarısı, 2,5-3,5 m uzunluğunda, iç çapı yaklaşık 30-45 mm olan dikey borular demeti halindedir.
Boru demeti, boruların tabana ve üst tablaya kaynaklanması ile oluşturulmuştur.

## Slide 33
Isıtma amacıyla sisteme verilen buhar, boruların dışında yoğunlaşırken, boru içindeki sıvı, boru dışından ısıtılmaktadır.
Tüm boruların boyutları aynı olduğu halde, merkezdeki borunun (Calandria) çapı daha geniştir.
Konsantre edilecek sıvı, silindirin altından veya boru demetinin hemen üzerinden beslenir ve sıvı, boruların üstünü örtene kadar doldurulur.

## Slide 34
Sisteme buhar verilerek ısıtma başlayınca, çapı dar borulardan ısınarak yükselen sıvı ortadaki geniş çaplı borudan aşağı doğru geri döner.
Böylece, ısınmaya ve merkezdeki borunun geniş çaplı oluşuna bağlı olarak dikey bir sirkülasyon başlar.
Bu olaya "termal sirkülasyon", "termal konveksiyon" veya diğer isimlendirmeyle "doğal konveksiyon" denir.

## Slide 35
Termal konveksiyon, ısınma sonucu sistemde oluşan sıcaklık basamaklaşmasının (temperature gradient) yol açtığı yoğunluk farkından kaynaklanan doğal bir harekettir.
Daha sonra değinileceği gibi bazı ürünler için geliştirilmiş bazı evaporatörlerde, doğal konveksiyonla yetinilmeyip "zorlamalı konveksiyon" uygulanmaktadır.

## Slide 36
Bunun için sıvı hareketini hızlandırmak amacıyla, pompa gibi mekaniksel bir araçtan yararlanılmaktadır.
Gerek termal, gerek zorlamalı sirkülasyon, sıvının laminar veya turbulent akışına yol açabilirse de, zorlamalı konveksiyonda daha çok turbulent akış söz konusudur.
Kısa borulu evaporatörlerde kaynama başlayınca oluşan brüdenin yukarı doğru yükselme çabası, termal sirkülasyonu daha da canlandırır.

## Slide 37
Oluşan brüde, silindirik gövdenin üst boşluğunda toplanıp buradan kondensere ulaşır.
Eğer evaporatör tek etkili olarak dizayn edilmişse, konsantrasyon düzeyi artıp sıvı miktarı azaldıkça, sıvı düzeyini boruların üstünde tutabilmek için evaporatöre sürekli olarak yeni seyreltik sıvı alınır.
İstenen konsantrasyon ulaşılana kadar sıvı düzeyinin boruların üstünde olması gerek.

## Slide 38
Nihayet istenen konsantrasyon ulaşılınca, işleme son verilerek konsantre ürün alttan alınır ve evaporatör boşaltılır.
Daha sonra yeni bir partinin konsantrasyonuna başlanır.
Her partinin konsantrasyon süresi ürüne bağlı olarak 1 -6 saat sürer.
Görüldüğü gibi tanımlanan bu şekli diskontinü (kesik) bir çalışmayı yansıtmaktadır.

## Slide 39
Ancak, eğer evaporatör çok etkili bir sistemin bir ünitesi ise, ürün belli konsantrasyona ulaşınca, bunu izleyen etkileri sırayla aşarak sonunda istenen konsantrasyon düzeyine ulaşılır.
Bu sürekli bir çalışma demektir ve ürünün sistemde kalış süresi 10-20 dakikaya kadar düşebilir.
Ancak bu süre, ısıya duyarlı ürünler için hala çok uzundur.

## Slide 40
Diğer taraftan, konsantre edilen sıvıda yüksek bir türbalans, oluşturularak, yeterli bir ısı transfer hızına ulaşabilmek için, bu evaporaörlerde yükse bir sıcaklık farkında (ΔT) çalışmak gerekmektedir.
Bu, 35-45 °C civarında bir ΔT demektir.
Bu ise, yine ısıya duyarlı ürünlere uygun olmayan bir koşul demektir.

## Slide 41
Kısa borulu evaporatörler için, toplam ısı transfer katsayısı olarak K=1000-1500 W/m2 °C düzeyine kadar ulaşan değerler söz konusudur.

## Slide 42: Tırmanan film evaporatörler
Düşey uzun borulu evaporatörler sınıfına giren bu evaporatörler de, kısa borulu evaporatörler gibi bir borular demeti niteliğindedir.
Borular genellikle 6-12 m uzunlukta, 25-50 mm çapındadırlar.
Besleme alttan pompalanarak yapılır.

## Slide 44
Konsantre edilecek sıvı, kuvvetli vakum altında boruların içinden yukarıya doğru adeta tırmanarak yükselirken, hızla ısınıp kaynamaktadır.
Oluşan buhar boruların merkez ekseninde toplanarak yukarı doğru hızla yükselirken, konsantre edilen sıvının, boru iç yüzeylerine ince bir film halinde yayılmasını sağlamaktadır.
Konsantre edilen sıvının ısınıp kaynaması sırasında, boru uzunluğu boyunca boru içinde iki zon oluşmaktadır.

## Slide 45
Birisi boruların alt kısmındaki "sıvı" zonu, diğeri bunun üzerindeki "kaynama" zonudur.
Kaynama zonunda, buhar ve sıvı akışı gibi iki fazlı bir akış söz konusudur.
Başka bir tanımlayıcı ifade ile, evaporatörde sıvı düzeyi, boru yarı uzunluğunun altında bulunmaktadır.
Bunun üstünde ise kaynayan sıvının oluşturduğu sıvı filmi ile buhar bulunmaktadır.

## Slide 46
Bu nedenle çok açıktır ki; sıcaklık farklılığı (ΔT) ve toplam ısı transfer katsayısı, evaporatör borularının alt ve üst bölümlerinde farklıdır.
Bu evaporatörlerde, boru yüksekliğine bağlı olarak sıvının kaynama noktası, evaporatörün alt kısmında, üst katmanlara kıyasla 5-10°C daha yüksek olabilmektedir.
Boruların içinden kaynayarak tepeye ulaşan "buhar-sıvı" karışımı, boruları terk ederek separatöre ulaşmakta ve burada konsantre ve brüdeye ayrılmaktadır.

## Slide 47
Brüde kondensere çekilip yoğunlaştırılırken konsantre sistemin dışına alınmaktadır.
Eğer sıvı, bir geçişle istenen kosantrasyon düzeyine ulaşamamışsa sirkülasyona verilerek ikinci geçişle evaporasyona devam edilmektedir.
Şu halde, bazı evaporatörlerde olduğu gibi; bu evaporatörler "tek geçişli" (single pass) veya "sirkülasyonlu" tipte olabilmektedir.

## Slide 48
Ayrıca, tırmanan film evaporatörler çok etkili, zorlama, sirkülasyonlu sistemlere de uygundur.
Meyve suyu endüstrisinde tırmanan film evaporatörler yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu evaporatörlerde kalış süresi 2-3 dakika, toplam ısı transfer katsayısı K=1800 W/m2 °C düzeylerinde bulunmaktadır.