## Slide 1: GDM 302 Temel İşlemler II Buharlaştırma 2 2018-2019
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
5.6 EVAPORATÖRLER TİPLERİ
Santrifüj evaporatörler
Düşük sıcaklık evaporatörleri
Tek etkili evaporatörlerde kütle ve enerji akışı

## Slide 3
5.6 EVAPORATÖRLER TİPLERİ

## Slide 4
Evaporatör
Sıcaklık
Isı değiştirici
sıvının hareketinin
Düşük
Yüksek
Plakalı
Borusal
Termal
Zorlamalı
Uzun
Kısa
İnen film
Tırmanan film
Tırmanan inen film

## Slide 5: Santrifüj evaporatörler
Üst üste, ters huniler şeklinde yerleştirilmiş konik elemanlardan oluşan bu evaporatörlerin çalıştırılmasında, santrifüj ilkesinden yararlanılmaktadır.

## Slide 6
6. Brüde.
Meyve suyu girişi ve
dağıtım borusu,
2. Meyve suyu filmi,
3. Isı değiştirme yüzeyi,
4. Buhar,
5. Kondensat,

## Slide 7
Konik elemanların oluşturduğu sistem, hem ısı değiştirici ve hem de separatör işlevini birlikte sağlamaktadır.
Konik elemanlar, blok halde ve yüksek hızla dönmektedir.
Bir dağıtım borusu, konsantre edilecek sıvıyı konik elemanların alt dış yüzeyine dağıtmaktadır.

## Slide 8
Bu elemanların, ekseni etrafındaki hızlı dönüşü nedeniyle sıvı, bu yüzeye yaklaşık 0.1 mm kalınlıkta ince bir film halinde yayılmaktadır.
Her konik eleman çift duvarlı olup, iç boşluğu etek kısmındaki çember üzerinde yer alan yuvarlak deliklerle dışarıya açılmaktadır.

## Slide 9
1. Meyve suyu girişi ve dağıtım borusu,
2. Konsantre toplama borusu
3. Brüde çıkışı,
4. Buhar girişi,
5. Kondensat toplama borusu.

## Slide 10
Isıtmada kullanılan yüksek basınç ve sıcaklıktaki buhar bu deliklerden konik elemanların iç boşluğuna ulaşmaktadır.
İç boşluktaki buhar, konik elemanın alt yüzeyine yayılmış sıvıyı ısıtarak kendisi kondensata dönüşmektedir.

## Slide 11
Oluşan kondensat, dakikada yaklaşık 700 devir gibi yüksek bir hızla dönüş sonucu santrifüj etkisiyle, konik elemanın iç boşluğunun dışa bakan yüzeyine yayılarak ve buhar giriş deliklerinden dışarıya çıkarak, kondensat toplama borusu yardımıyla uzaklaştırılmaktadır.
Şu halde; bir konik elemanın iç boşluğunu oluşturan yüzeylerden biri, buharın yoğunlaştığı ısı değiştirme yüzeyi, diğeri; kondensatın ayrılarak yayıldığı ve dışarı doğru aktığı yüzey olarak işlev görmektedir.

## Slide 12
Açıklıkla görüldüğü gibi ısıtma yüzeyi üzerinde oluşan kondensat, santrifüj kuvvette hemen uzaklaşmakta ve ısıtma yüzeyi, ısı transferini engelleyen etmenlerden biri olan kondensat filminden kurtulmaktadır.
Başka bir ifadeyle bu evaporatörlerde buhar, "damlacıklar halinde" kondense olmakta ve ısıtma yüzeyleri kuru kalarak ısı transfer katsayısı yaklaşık 8000 W/m2 °C gibi çok olumlu bir değere ulaşabilmektedir.

## Slide 13
Yukarıda açıklandığı gibi, konik elemanların içe bakan dış yüzeylerinde ısınarak kaynayan sıvı, brüde ve konsantreye ayrılmakta; konsantre bir toplama borusuyla dışarı akarken, brüde orta boşlukta toplanarak kondensere emilmektedir.

## Slide 14
Notes: http://www.okawara-mfg.com/eng/mfg/product/evapor.html

## Slide 15
Notes: http://www.okawara-mfg.com/eng/mfg/product/evapor.html

## Slide 16
Notes: http://www.okawara-mfg.com/eng/mfg/product/evapor.html

## Slide 17: Düşük sıcaklık evaporatörleri
Isıya duyarlı bazı sıvıların konsantrasyonunda tercihen "düşük sıcaklık evaporatörleri" kullanılmaktadır.
Örneğin limon sularının konsantrasyonunda bu tip evaporatörlerden yararlanılmaktadır.
Düşük sıcaklık evaporatörleri, refrijerant (soğutucu akışkan) olarak amonyak kullanılan bir soğutma ekipmanı ile kombinasyon halinde düzenlenmiştir.

## Slide 18
Şekil'da gösterilmiş böyle bir sistem şu şekilde çalışmaktadır: Sıkıştırılmış sıcak amonyak gazı (6), spiraller içinden geçerek evaporatörü (A) aşarken evaporatördeki sıvıyı ısıtıp kaynama derecesine ulaştırır.
A: Evaporatör
B: Kondenser

## Slide 19
Bu süreçte sıcak amonyak gazı soğuyup, yoğunlaşarak likit faza (7) dönüşür.
Basınç altındaki sıvı amonyak, genişleme valfini (8) geçerek evaporatör sisteminin kondenserini (9) spiraller içinden aşarken buharlaşır ve çevreyi soğutur.
Bu sırada, evaporatörden buraya gelen brüde (3) hızla yoğunlaşır.
A: Evaporatör
B: Kondenser

## Slide 20
Brüdenin yoğunlaşma gizli ısısını buharlaşan amonyak yüklenmiştir.
Oluşan amonyak buharı, kompresör (5) tarafından emilir ve kompresörün çıkış ucundan sıkıştırılmış, sıcak amonyak gazı olarak çıkar.
Tanımlanan bu soğutma devresi, yeniden başlayarak kesintisiz olarak devam eder.
A: Evaporatör
B: Kondenser

## Slide 21
Görüldüğü gibi brüdenin ısısı, amonyak tarafından sanki bir pompa gibi evaporatöre taşınmaktadır.
Bu olguya termal pompa denir.
Brüdenin, bir soğutma sistemi yardımıyla hızla ve etkin bir şekilde soğutulabilmesi bu evaporatörlerde çok düşük basınçlara ulaşmayı olanaklı kılmaktadır.

## Slide 22
Böylece çok düşük kaynama derecelerinde çalışma olanağı doğmaktadır.
Bu evaporatörlerin ayrıcalıklı yönü de bu noktada yatmaktadır.

## Slide 23
Tek etkili evaporatörlerde kütle ve enerji akışı

## Slide 24
Genel kütle denkliği:
ms = mbr + mko
Çözünmüş kuru madde denkliği:
ms Xs = mko Xko
Enerji (entalpi) denkliği:
mb Hb + ms Hs =
mbr Hbr + mko Hko + mb Hkd

## Slide 25
mb Hb: Evaporatöre buharla giren toplam entalpiyi temsil eden bu terim, buhar akış hızı mb (kg/s) ile buharın entalpisi, Hb (kJ/kg) çarpımına eşittir.
Isıtmada kullanılmakta olan buharın entalpisi Hb, buharın basıncı (veya sıcaklığı) temel alınarak doymuş buhar tablosundan saptanır.

## Slide 26
ms Hs: Konsantre edilecek seyrettik sıvı ile evaporatöre taşınan entalpiyi temsil eden bu terim, seyrettik sıvının akış hızı ms (kg/s) ile bu sıvının entalpisi, Hs (kJ/kg) çarpımına eşittir.
Seyrettik sıvının entalpisi aşağıdaki eşitlik yardımıyla saptanabilir.
Hs = cps (Ts – 0 °C)
Ts : Seyrettik sıvının
girişteki sıcaklığı, °C.
Hs: Seyrettik sıvının
entalpisi, kJ/kg,
cps : Seyrettik sıvının
özgül ısısı, kJ/kg °C,

## Slide 27
Gerçekten, meyve suları gibi sıvı gıdalar dahil birçok gıdanın özgül ısı değerleri literatürde yer almaktadır.
Eğer böyle bir veriye ulaşılamazsa, bu amaçla gıdaların özgül ısılarının hesaplandığı en basit eşitlik olan aşağıdaki eşitlikten yararlanılabilir.
cps = 0.837 + 3.349 (1 - Xs)
Xs Çözünmüş maddenin
kütle kesri, %
cps: Özgül ısı,
kJ/kg °C

## Slide 28
Buhar ekonomisi, "bir evaporatör sisteminde buharlaştırılan su miktarının, bunu sağlamak için kullanılan buhar miktarına oranı" olarak tanımlanır.
Boyutsuz bir değer olan "buhar ekonomisi" bir evaporatörün performansını yansıtır.
Tek etkili evaporatörlerde buhar ekonomisi değeri 1.0'e yakındır.

## Slide 29
Diğer taraftan bir evaporatör ünitesinin ısı değiştiricisinde ısı transferi aşağıdaki eşitlikle tanımlanmaktadır.
q = K A (Tb – Tkç) = mb Hb – mkd Hkd
mkd =mb
Tkç Sıvının kaynama sıcaklığı,

## Slide 30: Örnek 5.9
Kısa borulu "Calandria" tipi, tek etkili, doğal sirkülasyonlu bir evaporatörde üzüm suyu konsantre edilerek pekmez üretilmektedir.
Çözünmüş kuru madde düzeyi %18 olan üzüm suyu evaporatöre, 20°C'de ve 0.5 kg/s bir kütle akış hızıyla beslenmekte, evaporatörü %72 kuru madde düzeyine ulaşmış konsantre olarak terk etmektedir.

## Slide 31
Evaporatörde 250.6 kPa basınçta doymuş buhar kullanılmakta ve konsantrasyon 611 mmHg düzeyinde vakum altında gerçekleşmektedir.
Evaporatörün ısı değiştiricisinde toplam ısı transfer katsayısının K= 910 W/m2 °C olduğu saptanmıştır.
Bu verilere göre, kaynama noktası yükseltisi ihmal edilerek aşağıdaki ögeleri hesaplayınız.

## Slide 32
a) Konsantre kütle akış hızı, mko = ?
b) Brüde kütle akış hızı, mbr = ?
c) Buhar kütle akış hızı, mb = ?
d) Buhar ekonomisi, BE = ?
e) Isı değiştirici yüzey alanı, A = ?

## Slide 33
ms=0.5 kg/s
Xs=%18
Ts=20
ms=0.5 kg/s
Xs=%72
Bb=250.6 kPa
611 mmHg

## Slide 34
Veriler ve saptanan değerler:
Seyrettik sıvının kütle akış hızı, ms = 0.5 kg/s
Seyrettik sıvının sıcaklığı, Ts = 20°C
Seyrettik sıvının çözünmüş kuru madde konsantrasyonu, XS = 0.18
Buhar sıcaklığı, Tb = 127.5°C (doymuş buhar tablosundan, 250.6 kPa basınçtaki buharın sıcaklığı)

## Slide 35
Sıvının kaynama sıcaklığı, Tkç = 60°C (611 mmHg vakum = 149 mmHg mutlak basınç = 19.9 kPa basınçtaki buharın sıcaklığı, buhar tablosundan)
Konsantrenin çözünmüş kuru madde içeriği, (kütle kesri) Xko = 0.72
Toplam ısı transfer katsayısı, K= 910 W/m2 °C

## Slide 36
a) Konsantre kütle akış hızı, mko;
b) Brüde kütle akış hızı, mbr;.
mbr = 0.5 - 0.125 = 0.375 kg/s

## Slide 37
c) Buhar kütle akış hızı (buhar gereksinimi), mb; aiağodaki eşitlikle hesaplanır.
Ancak önce bu eşitliğin terimleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.

## Slide 38
mb Hb:
Buhar akış hızı mb (kg/s) hesaplanması gereken değerdir.
Hb: 250.6 kPa basınçtaki doymuş buharın entalpisi buhar tablosundan saptanır: Hb = 2716.5 kJ/kg

## Slide 39
ms Hs:
ms = 0.5 kg/s' dir.
Hs,
cps = 0.837 + 3.349 (1- 0.18)
cps = 3.58 kJ/kg °C
Hs = 3.58 (20 - 0) = 71.6 kJ/kg

## Slide 40
mbr Hbr:
mbr = 0.375 kg/s.
Hbr: Kaynama noktası Tk= 60°C olan sıvıdan elde edilen 60°C' deki doymuş buharın entalpisi olup, buhar tablosundan bulunur, Hbr = 2609.8 kJ/kg

## Slide 41
mko Hko:
mko = 0.125 kg/s olarak hesaplanmıştı.
Hko
cpk = 0.837 + 3.349 (1- 0.72)
cpk = 1.775 kJ/kg °C
Hko= 1.775 (60 - 0) = 106.5 kJ/kg

## Slide 42
mb Hkd:
Kondensat kütle akış hızı (mkd), buhar kütle akış hızına (mb) eşittir.
Kondensatın entalpisi, Hkd, doymuş buhar tablosundan sıcaklığı 127.5 °C olan doymuş sıvı entalpisi olarak belirlenir ve Hkd= 535.65 kJ/kg değerine ulaşılır.

## Slide 43
mb (271 6.5)+0.5 (71.6) =0.375 (2609.8)+0.125 (106.5)+mb (535.65)
2716.5 mb - 535.65 mb = 978.68 + 13.31 - 35.85
mb= 0.438 kg/s

## Slide 44
d) Buhar ekonomisi:

## Slide 45
Isı değiştirici yüzey alanı:
(910 W/m2 °C ) (A) ( 127.5°C - 60°C) =
(0.438 kg/s) (2716.5 kJ/kg) – (0.438 kg/s) (535.65 kJ/kg)
A (910 W/m2 °C ) ( 67.5°C) = (1189.8 kJ/s)- (234.6 kJ/s)
A (61425 W/m2) = (955.2 kJ/s) 1000 J/kJ
A (61425 W/m2) = 955200 J/s
A = 15.55 m2
q = K A (Tb – Tkç) = mb Hb – mb Hkd

## Slide 46: Ödev Örnek 5.10
Örnek 5.9'da tanımlanmış bulunan konsantrasyon işlemi, değiştirilen iki parametre dışında, tamamen aynı koşullarda yürütülmektedir.
Değiştirilen iki parametre:
1) Seyrettik çözelti evaporatöre 20°C'de değil bu defa, kaynama noktasının çok üzerinde 80°C'de girmekte,

## Slide 47
2) Kondensat evaporatörü 127.5°C' de doymuş sıvı halinde değil, soğuyarak 85°C' de terketmektedir.
Bu verilere göre, Örnek 5.9'da sorulan beş farklı değeri hesaplayınız.