## Slide 1: GDM 302 Temel İşlemler II Kurutma 3
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN

## Slide 2: Bu Hafta
KURUTMADA KÜTLE VE ENERJİ DENKLİĞİ

## Slide 3
KURUTMADA KÜTLE VE ENERJİ DENKLİĞİ

## Slide 4: KURUTMADA KÜTLE VE ENERJİ DENKLİĞİ
Herhangi bir kurutma sisteminde, kütle ve enerji denkliklerine ait eşitliklerin düzenlenmesiyle, birçok parametrenin kolaylıkla hesaplanma olanağı doğmaktadır.

## Slide 5
mh : Havanın kütlesel akış hızı, kg-KH/h,
Xhg : Havanın mutlak nemi, kg-su/kg-KH,
Thg : Hava sıcaklığı, °C,
Hhg : Havanın entalpisi, kJ/kg-KH,
Cphg : Havanın özgül ısısı kJ/kg-KH °C

## Slide 6
mü. : Ürünün kütlesel akış hızı, kg-KM/h,
Wo : Yaş ürünün su (nem) içeriği, kg-su/kg-KM,
Tüg : Ürün sıcaklığı, °C,
Hüg: Yaş ürünün entalpisi, kJ/kg-KM,
Cpk : Ürünün kuru maddesinin özgül ısısı, kJ/kg-KM °C.

## Slide 7
mh : Havanın kütlesel akış hızı, kg-KH/h,
Xhç : Havanın mutlak nemi, kg-su/kg-KH,
Thç : Havanın sıcaklığı, °C,
Hhç : Havanın entalpisi, kJ/kg-KH,
Cphç: Havanın özgül ısısı, kJ/kg-KH °C

## Slide 8
mü: Ürünün kütlesel akış hızı, kg-KM/h,
Ws: Kuru ürünün su (nem) içeriği, kg-su/kg-KM,
Tüç: Kuru ürün sıcaklığı, °C,
Hüç: Kuru ürünün entalpisi, kJ/kg-KM,
Cpk: Ürünün kuru maddesinin özgül ısısı, kJ/kg-KM 'C.

## Slide 9: Su denkliği
Sisteme giren su kütlesi = Sistemi terk eden su kütlesi
Kurutulan materyalin kaybettiği su miktarı, ms, (kg-su/h)
Havanın kazandığı su miktarı, ms, (kg-su/h)

## Slide 11: Örnek
Yaş ağırlık bazında %80 su içeren bir sebze, bir kurutucuya 750 kg (Yaş ağırlık)/h kütlesel hızda beslenerek su içeriği %10'a (yaş ağırlıkta) düşünceye kadar kurutulmaktadır.
Kurutulan sebzenin kuru ağırlık bazında kaybettiği suyu (ms, kg-su/h) hesaplayınız.

## Slide 12: Çözüm
Öncelikle sebzenin, yaş ağırlık bazında verilmiş su içerikleri ile, yaş bazda verilmiş kütlesel akış hızlarının, kuru ağırlık bazına çevrilmesi gerekmektedir.
Wo = 0.80/ (1.0 - 0.80) = 4.0 kg-su/kg-KM
Ws = 0.10/ (1.0 - 0.10) = 0.111 kg-su/kg-KM
mü = 750 (1.0 - 0.80) = 150 kg-KM/h

## Slide 13
Kurutulan sebzenin kuru madde bazında su kaybı hızı, ms
ms = 150 (4.0 - 0.111) = 583.35 kg-su/h

## Slide 14: Örnek
Yaş ağırlık bazında %76 nem (su) içeren bezelyeler, bir konveyör kurutucuda, %14 nem (yaş ağırlıkta) düzeyine kadar kurutulmaktadır.
Hava, kurutucuya 85°C'de ve %4.8 bağıl nem düzeyinde girmekte, kurutucuyu 50°C'de ve %70 bağıl nemde terk etmektedir.

## Slide 15
Kuruma süresince bezelyelerin sıcaklığı 40°C'de bulunmaktadır.
Bezelyelerin kurutucuya kütlesel beslenme hızı, yaş ağırlık bazında 500 kg/h düzeyinde bulunduğuna göre, kurutucuda gerekli bulunan hava akış hızını hesaplayınız.

## Slide 16: Çözüm
Çözüm için su denkliğini eşitlikten yararlanılır.
mh : Havanın kütlesel akış hızı, hesaplanacak olan değer.

## Slide 17
W0: 0.76 / (1 - 0.76) = 3.167 kg-su/kg-KM
Ws : 0.14 / (1 - 0.14) = 0.1628 kg-su/kg-KM
mü : 500 (1 - 0.76) = 120 kg-KM/h
Xhg : 0.018 kg-su/kg-KH (85°C'de %4.8 bağıl nemli havanın mutlak nemi, psikrornetre grafiğinden saptanır).

## Slide 18
Xhç : 0.058 kg-su/kg-KH (50°C'de %70 bağıl nemli havanın mutlak nemi, psikrometre grafiğinden saptanır).
Belirlenmiş bu veriler su denkliğinin eşitliğine yerleştirilir ve mh için çözülür.
120 (3.167) + mh (0.018) = mh (0.058) + 120 (0.1628)
mh = 9012.6 kg-KH/h

## Slide 19: Enerji Denkliği
Sisteme giren ısı = Sistemden çıkan ısı
Kurutma sisteminin hava sızdırmaz nitelikte olduğu ve yeterli düzeyde ısı yalıtımına sahip bulunduğu varsayılarak, sistemin ısı kaybının (Q) dikkate alınamayacak kadar önemsiz olduğu kabul edilmektedir.

## Slide 20
HLg Suyun, havanın giriş sıcaklığındaki (Thg) buharlaşma gizli ısısı, kJ/kg,
HLç : Suyun, havanın çıkış sıcaklığındaki (Thç) buharlaşma gizli ısısı, kJ/kg,
cps = Suyun özgül ısısı, 4.175 kJ/kg °C

## Slide 21: Örnek
Yaş ağırlık bazında %78 su içeren patates dilimleri, bir akışkan yatak kurutucuda %8 nem (yaş ağırlıkta) içeriğine kadar kurutulmaktadır.
Patates dilimleri kurutucuya 25°C'de girmektedir.

## Slide 22
Dış ortamdan alınan 30°C ve %50 bağıl nemli hava, ısıtıcıdan geçirilerek 90°C'ye ısıtılmakta ve kurutma ünitesine 1200 kg-KH/h kütlesel akış hızıyla sevkedilmektedir.

## Slide 23
Kurumuş ürünün kurutucuyu, havanın ıslak termometre sıcaklığından 6°C daha yüksek sıcaklıkta terk ettiği, havanın ise kurutucuyu, ürünün kurutucudan çıkış sıcaklığından 8°C daha yüksek sıcaklıkta terk ettiği varsayılarak ve ürünün kuru madde özgül ısısının 1.85 kJ/kg-KM °C düzeyinde bulunduğu dikkate alınarak, "kuru ürün bazında üretim hızını" hesaplayınız.

## Slide 24: Çözüm
Kurutulan ürünün başlangıç nem içeriği, %78 (yaş ağırlık bazında)
Kuru ağırlık bazında,
W0 = 0.78 / (1 - 0.78) = 3.545 kg-su/kg-KM

## Slide 25
Kurutulan ürünün son nem içeriği, %0.08 (yaş ağırlık bazında)
Kuru ağırlık bazında,
Ws = 0.08 / (1 - 0.08) = 0.087 kg-su/kg-KM
Kurutucuya giren havanın nem içeriği, Xhg= 0.0132 kg-su/kg-KH (30°C'de %50 bağıl nemli havanın, mutlak nemi, psikrometre grafiğinden)

## Slide 26
Kurutucuya giren havanın ıslak termometre sıcaklığı, Ty=35°C (psikrometre grafiğinden)
Havanın kurutucuda kütlesel akış hızı, mh=1200 kg-KH/h
Kurutulan ürünün kuru madde özgül ısısı,
cpk = 1.85 kJ/kg-KM °C
Ürünün kurutucuya giriş sıcaklığı, Tüg= 25°C
Kurumuş ürünün kurutucudan çıkış sıcaklığı,
Tüç= 35 + 6 = 41°C

## Slide 27
Havanın kurutucuya giriş sıcaklığı, Thg= 90°C
Havanın kurutucudan çıkış sıcaklığı, Thç= 41 + 8 = 49°C
Su denkliği:
mü (3.545) + 1200 (0.0132) = mü (0.087) + 1200 (Xhç)
1200 Xhç - 3.4581 mü = 15.84

## Slide 28
Enerji denkliği:
Sıcak havanın kurutucuya girişteki entalpisi
Hhg = Cphg (90 - 0) + 0.0132 HLg
Cphg = 1.005 + 1.88 (0.0132) = 1.0298 kJ/kg-KH °C
HLg = 2283 kJ/kg-su (suyun 90°C'de buharlaşma gizli ısısı)
Hhg = 1.0298 (90 - 0) + 0.0132 (2283)
Hhg = 122.8 kJ/kg-KH

## Slide 29
Sıcak havanın kurutucudan çıkıştaki entalpisi (Hhç)
HLç = 2386 kJ/kg-su (suyun 49°C'de buharlaşma gizli ısısı)
Cphç = 1.005 + 1.88 (Xhç) olduğundan
Hhç = [1.005 + 1.88 (Xhç)] (49 - 0) + Xhç (2386)
Hhç = 49.245 + 92.12 Xhç + 2386 Xhç
Hhç= 49.245 + 2478 Xhç

## Slide 30
Ürünün kurutucuya giriş entalpisi (Hüg)
Hüg= 1.85 (25 - 0) + 3.545 (4.175) (25 - 0)
Hüg = 416.3 kJ/kg-KM

## Slide 31
Ürünün kurutucudan çıkıştaki entalpisi, (Hüç)
Hüç = 1.85 (41 - 0 ) + 0.0869 (4.178) ( 41 - 0)
Hüç = 90.73 kJ/kg-KM

## Slide 32
Enerji denkliği eşitliğine yerleştirilir.
1200 (122.8) + mü (416.25) = 1200 (49.245 + 2478.12 Xhç) +mü (90.73)
325.8 mü = 2973744 Xhç- 88266
mü = 9135.9 Xhç - 271.2

## Slide 33
ve enerji denkliğinde ulaşılmış son eşitlikler birlikte çözülür.
1200 Xhç- 3.4581 mü = 15.84 Su denkliği
mü = 9135.9 Xhç - 271.2 enerji denkliği
1200 Xhç - 3.4581 (9135.9 Xhç - 271.2) = 15.84
Xhç = 0.0303 kg-su/kg-KH
mü = 9135.9 (0.0303) - 271.2

## Slide 34
mü = 5.62 kg-KM/h
Üretim hızı = (5.62 / 92) 100 = 6.11 kg kurutulmuş ürün/h
Üretim hızı = (5.62 / 22) 100 = 25.55 kg yaş ürün/h