## Slide 1: Isı ve Kütle Transferi Genel Tanıtım ve Giriş
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Farhan ALFİN 2019-2020

## Slide 2: Örnek 1
-20 °C'deki 1 kg buzun entalpisi sıfır alınarak, atmosferik basınçta 110 °C'de 1 kg buhara dönüşmesi sırasındaki entalpi değişimi hesaplayınız.
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 3: Verilen
Buzun erime ısısı LE=335 kJ/kg
Suyun buharlaşma ısısı LB=2256 kJ /kg
Buzun özgül ısısı C=2,09 kJ /kg
Buharın özgül ısısı C=2,01 kJ /kg
Suyun özgül ısısı C=4,186 kJ /kg
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 4: Çözüm
AB: 1 kg buzun, -20 °C’den 0 °C’ye ısınması:
𝑸=𝒎 .𝒄𝒑 .Δ𝑻 = 1 x 2,09 x (0-(-20))=
=41,8 kJ/kg
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 5
BC: 0 °C’de 1 kg buzun, 0 °C’de 1kg suya faz değiştirmesi:
𝑸=𝒎 .𝑳𝑬 = 1 x 335 =335 kJ/kg
Burada hal değişimi olduğundan ısı değişimi olmaz.
Buzun gizli erime ısısı 335 kj/kg dır.
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 6
CD: 0 °C’de 1 kg suyun, 100 °C’ye ısınması:
𝑸=𝒎 .𝒄𝒑 .Δ𝑻 =1 x 4,186 (100-0) = 418,6 kJ/kg
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 7
DE: 100 °C’de 1 kg suyun, buhar fazına dönüşmesi:
𝑸=𝒎 .𝑳B = 1 x 2256= 2256 kJ/kg
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 8
EF: 100 °C’deki 1 kg buharın, 110 °C’ye ısınması:
𝑸=𝒎 .𝒄𝒑 .Δ𝑻 = 1 x 2,01 x (110-100) = 20,1 kJ/kg
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 9
Şekil de açıkça görüldüğü gibi, -20 °C'de 1 kg buzun entalpisi sıfır olarak alınınca, 0 °C'de suya dönüşünce entalpisi 376,8 kJ/kg'a, 110 °C'de buhara dönüşünce entalpisi 3071,5 kJ/kg ulaşmaktadır.
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 10
Başka bir şekilde irdelemeyle, 0 °C'deki buz 100 °C'de suya dönüşünce entalpisi 753,6 kJ/kg yükselmiştir.
Bu değer; -20 °C'deki buza göre, 100 °C'deki suyun entalpisinden, 0 °C'deki buzun entalpisinin çıkarılmasıyla da (795,4 – 41,8 = 753,6) bulunduğu gibi,
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 11
0 °C'deki buzun entalpisi sıfır alınarak, erime gizli ısısı (BC = 335 kJ/kg) ile hissedilir ısının (CD = 418,6 kJ/kg) toplanmasıyla da bulunabilir (335 + 418,6 = 753,6 kJ/kg).
Bu hesaplamada su buharının özgül ısısı 2,01 kJ/kg °C olarak alınmıştır.
Notes: Cemeroğlu, s21

## Slide 12: Örnek 1-1
10 cm çaplı bakır bir küre, 30 dakikada 100 °C’den 150 °C ortalama sıcaklığa ısıtılacaktır. Verilen T aralığında özgül kütleyi 8950 kg/m3, özgül ısıyı (cort) 0,395 kJ/kg °C alarak;
a) bakır küreye transfer edilen toplam ısı miktarını,
b) küreye ort. Isı transfer hızını,
c) ort. Isı akısını bulunuz.
Notes: Çengel

## Slide 13: Örnek 1-1 - Çözüm
a) Aktarılan ısı sadece bakır kürenin iç enerjisini artırmaktadır;
Sisteme aktarılan enerji = sistemin enerjisindeki artış

## Slide 14
Küre sıcaklığını 100 °C’den 150 °C ‘ye çıkarmak için verilmesi gereken ısı
b) Ortalama ısı transfer hızı;

## Slide 15
c) Ortalama ısı akısı;
Not: Bir yüzeydeki ısı akısı konum ile değişmektedir. Burada hesaplanan değer kürenin tüm yüzeyinden ortalama ısı akısıdır.

## Slide 16: Örnek 1-2
15 °C’deki 1,2 kg su 1200 W lık bir elektrikli ısıtıcıyla 95 °C’ye kadar ısıtılacaktır. Demlik 0,5 kg ve ort. özgül ısısı 0,7 kJ/kg °C’dir. Suyun özgül ısısı 4,18 kJ/kg K alıp, demlikten olan ısı kayıplarını ihmal ederek suyun ne kadar süre de ısınacağını belirleyiniz.

## Slide 17: Örnek 1-2 - Çözüm
Demlik ve içerisindeki su sistem olarak alınırsa, (sabit kütle).
Enerji dengesi;
Demlik ve suyun sıcaklığını 15 °C’den 95 °C’ye çıkarmak için gerekli olan enerji;

## Slide 19
1200 W’lık ısıtıcının 429,3 kJ ısı sağlaması için gerekli zaman;
Not: Gerçekte, demlikten olan ısı kaybı kaçınılmaz olduğundan Isıtma işleminin gerçekleşmesi 6 dakikadan fazla sürecektir.
kJ/kg °C = kj/kg K

## Slide 20: Örnek 1-3 Bir Döşemede ısıtma kanalından ısı kaybı
Bir evin hava ısıtma sisteminin 5 m uzunluktaki bölümü tabanın ısıtılmayan bir kısmından geçmektedir.
Isıtma sisteminin dikdörtgen kanalı, 20 cm x 25 cm kesite sahiptir.

## Slide 21
60 °C 'de sıcak hava, kanala 100 kPa basınç ve 5 m/s ortalama hızla girmektedir.
Zemindeki soğuk kısma kaybolan ısı sonucu kanaldaki havanın sıcaklığı 54°C 'ye düşmektedir.
Sürekli şartlar altında kanaldaki havadan zemine olan ısı kayıp hızını bulunuz.

## Slide 22
ÇÖZÜM
Evin ısıtma kanalındaki havanın sıcaklığı, zemindeki soğuk kısma kaybolan ısı sonucu düşmektedir.
Sıcak havanın ısı kayıp hızı ve bunun maliyeti hesaplanacaktır.
Kabuller
Sürekli işlem şartları geçerlidir.
Oda sıcaklığındaki hava sabit özellikli bir ideal gaz olarak ele alınabilir.

## Slide 23
Özellikler
(54 + 60)/2 = 57 °C ortalama sıcaklıkta, havanın sabit basınç özgül ısısı 1,007 kJ/kg °C 'dir.

## Slide 24: Çözümleme
Isıtma sisteminin zemin kısmı sistem olarak alınır ki bu bir sürekli akış sistemidir.
Kanaldaki havadan ısı kayıp hızı,
denkleminden bulunabilir; burada kütle debisi ve ∆T sıcaklık düşüşüdür.

## Slide 25
Giriş şartlarında havanın özgül kütlesi,
Kanalın kesit alanı,
Ac = (0,20 m)(0,25 m) = 0.05 m2

## Slide 26
Bu durumda kanaldaki hava akışının kütle debisi,
= (1,046 kg/m3)(5 m/s)(0,05 m2) = 0,2615 kg/s
Isı kaybı hızı,
= (0,2615 kg/s)(1,007 kJ/kg °C)(60 - 54)°C = 1,58 kJ/s (kw)
Bir saatte ısı kaybı = 1,58 x 3600 = 5688 kJ = 1,58 kWh

## Slide 27: ÖRNEK 1-4 Yüksek Rakımda Bir Evin Elektrikle Isıtılması
200 m2 tabanı ve 3 m ortalama yüksekliği olan ev, standart atmosferik basıncın 84,6 kPa olduğu 1500 m rakımlı bir yerdedir .
Ev başlangıçta 10 °C üniform sıcaklıktadır.
Daha sonra, ev sıcaklığı ortalama 20°C oluncaya kadar bir elektrikli ısıtıcı çalıştırılacaktır.

## Slide 28
(a) Evden ısıtma süresince hava sızmadığını ve
(b) evdeki ısıtılan hava sabit basınçla genleşirken bir miktar havanın çatlaklardan kaçtığını kabul ederek havaya aktarılan enerji miktarını bulunuz.

## Slide 29
ÇÖZÜM
Evdeki hava bir elektrikli ısıtıcıyla ısıtılmaktadır.
Havaya aktarılan enerjinin miktarı, sabit hacim ve sabit basınç durumları için hesaplanacaktır.

## Slide 30
Kabuller
Oda sıcaklığındaki hava sabit özellikli bir ideal gaz olarak ele alınabilir.
Isıtma süresince evden dışarıya olan ısı kaybı ihmal edilebilir.
Mobilya ve diğer eşyaların kapladığı hacim ihmal edilebilir.

## Slide 31
Özellikler
(10 + 20)/2 = 15°C ortalama sıcaklıkta özgül ısılar cp = 1,007 kJ/(kg • K)
cv= cp - R = 0,720 kJ/(kg • K)

## Slide 32: Çözümleme
Evin hacmi
V= (taban alanı) (Yükseklik) = (200 m2) (3 m) = 600 m3
Ev içerisindeki havanın kütlesi

## Slide 33
(a) sabit hacimde havaya aktarılan enerji miktarı, iç enerjisindeki değişmeden oluşmuştur.
Egiren- Eçıkan = ∆Esistem
Egiren, sabit hacim = ∆Uhava = m cv ∆T
= [648 kg] [0,720 kj/(kg ° C)] [20-10] °C =
= 4666 kJ

## Slide 34
Sabit basınçta havaya ısı miktarı, entalpideki değişmeden oluşmuştur ve
Egiren, sabit basınç = ∆Hhava = m cp ∆T
= [648 kg] [1,007 kj/(kg ° C)] [20-10] °C
= 6525 kj

## Slide 35
Her evin özellikle kapı ve pencere etrafında çatlaklar olduğu ve esasında ısıtma süresince evdeki basınç sabit kaldığı için ikinci cevap daha gerçekçidir.

## Slide 36
Bu nedenle, uygulamada ikinci yaklaşım kullanılır.
Bununla birlikte, ev 20 C’ye ısıtılmadan önce yarıklardan biraz hava kaçmasından dolayı, bu korunum yaklaşımı, kullanılan enerji miktarını olduğundan biraz fazla hesaplamaktadır.